Daten für den Strombereich

Inhalt

1.	Daten zur Stromerzeugungseinheit	2

1.1.	Daten zu Windenergieanlagen	3

1.2.	Daten zu Solaranlagen	12

1.3.	Daten zu Biomasseanlagen	22

1.4.	Daten zu Wasserkraftanlagen	33

1.5.	Daten zu Verbrennungsanlagen (insbesondere konventionelle Kraftwerke)	43

1.6.	Daten zu Stromspeichern	54

1.7.	Daten zu Netzersatzanlagen	61

1.1.	Daten zu Geothermie	66

1.2.	Daten zu Kernkraft	74

2.	Daten zur Stromerzeugungslokation	81

3.	Daten zur Stromverbrauchseinheit	82

4.	Daten zur Stromverbrauchslokation	85

5.	Daten zur Stromspeichereinheit	86

6.	Daten zu Stromnetzen	87

Erläuterungen

Dieses Dokument ist zusammen mit dem Dokument ( „MaStR – Struktur der Anlagendaten“ zu lesen. Vorliegend ist vollständig angegeben, welche Daten zu welchem Datenbankobjekt anzugeben sind.

Zu jedem Datum gibt eine Definition und wenn notwendig eine weitere Erläuterung, z.B. wenn es sich um eine Auswahlfeld handelt. Des Weiteren werden dem Datum in den fünf rechten Spalten Merkmale zugeteilt.

Es muss festgelegt werden, in welchen der drei Status (In Planung, In Betrieb und Stilllegung) das jeweilige Datum eine Registrierungsvoraussetzung bzw. ein Pflichtfeld ist. Dabei gilt:

- PL: Pflichtfelder: Fehlende Eintragungen werden durch die MaStR-QS Verfolgt und sind eine Ordnungswidrigkeit nach der MaStR-Verordnung

- RV: Registrierungsvoraussetzung: Fehlende Eintragung verhindern das erfolgreiche Registrieren. Die Daten können dann nur gespeichert werden, es erfolgt aber noch keine Zuteilung einer MaStR-Nummer, keine Veröffentlichung und der Marktakteur gilt nicht als registriert.

- Leeres Feld: freiwilliges Feld, nicht Bestandteil der MaStR-Verordnung

Weiterhin muss durch ankreuzen festgelegt werden, ob ein Datum vertraulich zu behandeln bzw. ob es Bestandteil der Netzbetreiberprüfung sein soll.

Bitte tragen Sie Ihre Änderungsvorschläge im Änderungsmodus ein.

# Daten zur Stromerzeugungseinheit

Die Zuordnung der Stammdaten zum Datenbankobjekt der Stromerzeugungseinheit, der EEG-Anlage oder der KWK-Anlage ist anhand des folgenden Farbmusters ersichtlich:

- Stromerzeugungseinheit: 	grau/weiß

- EEG-Anlage			grün

- KWKG-Anlage		orange

## Daten zu Windenergieanlagen

| Datum | Definition | Erläuterungen | In Planung | In Betrieb | Stillgelegt | Vertrau-lich | Netz-betreiber-prüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allgemeine Daten |
| Name der Einheit | Vom Betreiber freiwählbare Bezeichnung der Einheit. |  | PL | RV |  |  |  |
| Name des Windparks | Vom Betreiber freiwählbare Bezeichnung des Windparks. |  | PL | PL |  |  | X |
| Bundesland | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Landkreis | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeinde | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemarkung | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeindeschlüssel | Standort der Einheit | Recherchierbar über das Internet. Z.B. DeStatis. | PL | PL |  |  | X |
| Flur und Flurstücksnummern | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Geographische Daten |
| Entweder: |
| Längengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 | Bei Windenergie muss die Angabe besonders exakt sein. Keine Eingabe mittels Karte. | PL | RV |  |  | X |
| Breitengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 |  | PL | RV |  |  | X |
| Oder: |
| UTMZonenwert | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 | Bei Windenergie muss die Angabe besonders exakt sein. Keine Eingabe mittels Karte. | PL | RV |  |  | X |
| UTMEast | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  | PL | RV |  |  | X |
| UTMNorth | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  | PL | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Längengrad | Gauß-Krüger Koordinaten | Bei Windenergie muss die Angabe besonders exakt sein. Keine Eingabe mittels Karte. | PL | RV |  |  | X |
| Breitengrad | Gauß-Krüger Koordinaten |  | PL | RV |  |  | X |
| Kennungen aus anderen Registern |
| W-EIC | Der W-EIC ist ein Identifikator für eine technische Ressource gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC. Er wird in Deutschland durch den BDEW vergeben. | Nur falls vorhanden. |  | PL |  |  |  |
| Displayname | Der Displayname ist ein Kurzname, der für die Displayanzeige und die mündliche Kommunikation verwendet wird. Zu jedem EIC-Code gibt es einen eindeutigen Displaynamen gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC | Nur falls vorhanden. |  |  |  |  |  |
| Energieatlas ID (falls in Bundesland vorhanden) | Von den Bundesländern mit Energieatlanten vergebene IDs | Nur falls vorhanden und dem Anlagenbetreiber bekannt. |  |  |  |  |  |
| Bundesnetzagentur-Kraftwerksnummer | Identifikator aus der BNetzA Kraftwerksliste | Nur falls vorhanden und dem Anlagenbetreiber bekannt. |  |  |  |  |  |
| Zusätzliche Stammdaten zum Anlagenstatus |
| geplant |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum | Geschätztes oder in Genehmigung angegebenes Inbetriebnahmedatum | Nur für Neuanlagen | RV |  |  |  |  |
| in Betrieb |
| Inbetriebnahmedatum | Erstmalige Inbetriebsetzung der Stromerzeugungseinheit nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft. Die technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die Stromerzeugungseinheit fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde. | § 5 Nr. 21 EEG |  | RV |  |  | X |
| stillgelegt |
| Datum der endgültigen Stilllegung |  | § 5 Abs. 2 AnlRegV |  | RV | RV |  | X |
| Stammdaten zur Genehmigung – nur für Neuanlagen und nach der Anlagenregisterverordnung verpflichtete Anlagen |
| Art der Genehmigung | Genehmigungen einer genehmigungsbedürftigen Anlage. Sind mehrere Genehmigungen oder Zulassungen für eine Anlage erforderlich, ist nur die die Genehmigung, mit der die baurechtliche Zulässigkeit der Anlage festgestellt wird, einzutragen. | Vorschlag: Nur eine baurechtliche oder behelfsweise „letzte“ Genehmigung wird erfasst. (Abfrage ergab eine Vielzahl an möglichen Genehmigungen. Vollständige Erfassung ist dem Anlagenbetreiber nicht zumutbar. ) | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Genehmigungsdatum |  |  | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Genehmigungsbehörde |  |  | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Aktenzeichen der Genehmigung gemäß Genehmigungsbehörde |  |  | PL | PL |  |  |  |
| Frist, innerhalb derer nach der Genehmigung mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen werden muss. |  | Nur falls in Genehmigung vorhanden. Sonst ist der 22.2.2222 einzutragen. | PL | PL |  |  |  |
| Technische Stammdaten |
| Bruttoleistung | Die an den Klemmen des Generators abgegebene elektrische Leistung. | Bei Windenergie wird der Wert der Nettonennleistung verwendet, da der Bruttowert nicht bestimmt wird. | PL | PL | PL |  | X |
| Nettonennleistung | Die höchste elektrische Dauerleistung unter Nennbedingungen, die eine Stromerzeugungseinheit an das Netz abgeben kann. ln der Nettonennleistung ist die Verbrauchsleistung der Neben- und Hilfsanlagen der Stromerzeugungseinheit nicht enthalten. | Bei Windenergie ist dies die Nennleistung des Anlagentyps. | RV | RV | RV |  | X |
| Reale Zählpunktbezeichnung | Gemäß Metering Code, VDE-AR-N 4400 |  |  | PL |  |  | X |
| Schwarzstartfähigkeit | Schwarzstartfähigkeit ist die Eigenschaft einer Erzeugungseinheit, bei Trennung vom Netz autark mit netzunabhängigen Mitteln zu starten, auf Leerlaufbedingungen hoch laufen und Last übernehmen zu können. | Auswahlfeld: Ja Nein Abschnitt 9.1 TransmissionCode 2007 voraussichtlich zukünftig: VDE-AR-N 4120 und 4130- Hoch- und Höchstspannung |  | PL |  | X |  |
| Inselbetriebsfähigkeit | Die Fähigkeit einer Anlage sich bei einer Netztrennung aus dem Lastbetrieb selbst netzunabhängig zu versorgen bzw. den Eigenbedarf zu decken. Anschließend muss die Anlage Last übernehmen können. | Auswahlfeld: Ja Nein Abschnitt 9.1 TransmissionCode 2007 voraussichtlich zukünftig: VDE-AR-N 4120 und 4130- Hoch- und Höchstspannung |  | PL |  | X |  |
| Leistungsmessung | Ist an der SEE eine registrierende Leistungsmessung vorhanden. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Fester bzw. variabler Leistungsfaktor | Cos φ oder –Bereich zur Spannungshaltung | Auswahlfeld: Fester Leistungsfaktor Variabler Leistungsfaktor |  | PL |  |  |  |
| Präqualifikation Regelleistung | Ist die SEE für sich oder in einem Anbieterpool für die Vorhaltung und Erbringung von Regelenergie präqualifiziert?. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Fernsteuerbarkeit | Durch wen ist die SEE fernsteuerbar? | Auswahlfeld: durch Netzbetreiber durch Direktvermarkter durch Dritte Mehrfachauswahl möglich |  | PL |  |  |  |
| Art der Einspeisung | Das Nutzungskonzept der Stromerzeugungseinheit sieht diese Art der Einspeisung vor. Volleinspeisung: Die Vollständige bilanzielle Weitergabe des erzeugten Stroms abzüglich der „Sowieso“-Verbräuche, insbesondere bestehend aus Kraftwerkseigenverbrauch und Letztverbräuche durch Leitungsverluste. Teileinspeisung: Keine Volleinspeisung. | Auswahlfeld: Volleinspeisung Teileinspeisung keine Einspeisung |  | PL |  |  |  |
| Lage |  | Auswahlfeld: Wind an Land, Wind auf See |  | PL |  |  | X |
| Technologie |  | Auswahlfeld: Horizontalläufer, Vertikalläufer |  | PL |  |  | X |
| Nabenhöhe des Horizontalläufers | Die Nabenhöhe ist die Höhe, in der sich die Nabe des Windrotors über der Geländeoberfläche befindet. |  |  | PL |  |  | X |
| Rotordurchmesser | Der Rotordurchmesser beschreibt den Durchmesser des Kreises, an dem die Flügelspitzen entlang kreisen. | Entspricht der Rotorkreisfläche geteilt durch die Kreiszahl im Volksmund „Pi“ |  | PL |  |  | X |
| Höhe des Vertikalläufers | Der höchste Punkt der Vertikalanlage oberhalb der Geländeoberfläche. |  |  | PL |  |  | X |
| Netzbetreiber (1-n) | Name des Netzbetreibers, an dessen Netz die Stromerzeugungseinheit angeschlossen ist | Auswahlfeld mit allen Übertragungsnetzbetreibern und Verteilernetzbetreibern (Mehrfachnennung möglich= Einheit kann an 1 bis n Netze angeschlossen sein) Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. |  | RV | RV |  | X |
| Netzanschlusspunkt-bezeichnung (1 - n) | Der Netzanschlusspunkt ist der technische Anschlusspunkt der Stromerzeugungseinheit in einem Netzgebiet, für den der zuständige Anschlussnetzbetreiber die Netzverantwortung hat. Die Bezeichnung wird vom Netzbetreiber vergeben. | Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. |  | RV | RV |  | X |
| Einsatzverantwortlicher | Der Einsatzverantwortliche diejenige juristische Person, die für die Einheit am Markt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheidet, was diese erzeugen oder abnehmen muss. | Angabe der MaStR-Nummer es Einsatzverantwortlichen. Bei Übereinstimmung des Einsatzverantwortlichen und Anlagenbetreiber, erfolgt dies nach entsprechender Abfrage automatisch. |  |  |  |  |  |
| Referenzanlage | Die Einspeisung der SEE wird in die Bestimmung der gleitenden Marktprämie einbezogen. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  | X |
| Bestehen Auflagen zu Abschaltungen bzw. Leistungsbegrenzungen |  | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Art der Genehmigungsauflagen |  | Auswahlfeld: Katalog erforderlich. Andernfalls kann dieses Feld nicht aufgenommen. |  | PL |  |  |  |
| Zusätzliche Stammdaten zu Wind auf See |
| Seelage |  | Auswahlfeld: Ostsee, Nordsee |  | RV |  |  | X |
| Wassertiefe | Die Wassertiefe ist der Abstand zwischen Wasserspiegel und dem Meeresgrund am Standort der SEE. Die Wassertiefe ist ausgehend von dem Seekartennull zu bestimmen. |  |  | PL |  |  | X |
| Küstenentfernung | Der Abstand der SEE zur Küstenlinie; als Küstenlinie gilt die in der Karte Nummer 2920 Deutsche Nordseeküste und angrenzende Gewässer. | In Seemeilen |  | PL |  |  | X |
| Stammdaten zu EEG-Anlagen |
| EEG-Anlage | Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas; als Anlage gelten auch Einrichtungen, die zwischengespeicherte Energie, die ausschließlich aus erneuerbaren Energien oder Grubengas stammt, aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | RV |  |  | X |
| Anlagenschlüssel EEG | Von den Netzbetreibern vergebene Kennziffer für EEG-Anlagen |  |  | PL |  |  | X |
| Pilotwindanlage | Die EE-Anlage ist als Pilotwindanlage zertifiziert nach dem EEG 2017. (§ 3 Nr. 37 EEG 2017) | Auswahlfeld: Ja Nein Nur Anlagen die nach dem 31.12.2016 in Betrieb genommen wurden. |  | PL |  |  | X |
| Prototypanlage | Die EE-Anlage ist als Prototyp zertifiziert. Prototypen sind die erste Windenergieanlage eines Typs, der wesentliche technische Weiterentwicklungen oder Neuerungen aufweist, und alle weiteren Windenergieanlagen dieses Typs, die innerhalb von zwei Jahren nach der Inbetriebnahme der ersten Windenergieanlage dieses Typs in Betrieb genommen werden. Dass eine wesentliche technische Weiterentwicklung oder Neuerung vorliegt, muss durch einen Zertifizierer bestätigt werden. (§ 6 Abs.3 SDLWindV) . | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  | X |
| Installierte Leistung | Die elektrische Wirkleistung, die die Anlage bei bestimmungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche Einschränkungen unbeschadet kurzfristiger geringfügiger Abweichungen technisch erbringen kann. |  |  | RV |  |  | X |
| Inbetriebnahmedatum | Die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstellung ihrer technischen Betriebsbereitschaft ausschließlich mit erneuerbaren Energien oder Grubengas; die technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die Anlage fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde; der Austausch des Generators oder sonstiger technischer oder baulicher Teile nach der erstmaligen Inbetriebnahme führt nicht zu einer Änderung des Zeitpunkts der Inbetriebnahme, |  |  | RV |  |  | X |
| Hersteller | Hersteller der EEG-Anlage | Katalog oder Freitext |  | PL |  |  | X |
| Typenbezeichnung | Bezeichnung des Herstellers | Katalog oder Freitext |  | PL |  |  | X |
| Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag | Ermittelt nach Anlage 2 des EEG | Anzugeben von allen EE-Anlagen ab Inbetriebnahme: 01.01.2017 (Start des neuen Referenzertragsmodells) |  | PL |  |  | X |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach Ablauf des Referenzzeitraums von 5 Jahren | Ermittelt nach Anlage 2 des EEG | Anzugeben von allen EE-Anlagen ab Inbetriebnahme: 01.01.2012 (Start des Referenzertragsmodells) |  | PL |  |  | X |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach Ablauf des Referenzzeitraums von 10 Jahren | Ermittelt nach Anlage 2 des EEG | Anzugeben von allen EE-Anlagen ab Inbetriebnahme: 01.01.2017 (Start des neuen Referenzertragsmodells) |  | PL |  |  | X |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach Ablauf des Referenzzeitraums von 15 Jahren | Ermittelt nach Anlage 2 des EEG | Anzugeben von allen EE-Anlagen ab Inbetriebnahme: 01.01.2017 (Start des neuen Referenzertragsmodells) |  | PL |  |  | X |
| Zusätzliche Stammdaten bei Teilnahme an Ausschreibung nach EEG 2017 |
| Zuschlagsnummer | Von der Bundesnetzagentur im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens vergebenen Nummer |  |  | PL |  |  | X |
| Gebotsmenge | Gebotsmenge des bezuschlagten Gebots |  |  | PL |  |  | X |

## Daten zu Solaranlagen

| Datum | Definition | Erläuterungen | In Planung | In Betrieb | Stillgelegt | Vertrau-lich | Netz-betreiber-prüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allgemeine Daten |
| Name der Anlage | Vom Betreiber freiwählbare Bezeichnung der Anlage, deren Teil die SEE ist. |  |  |  |  |  |  |
| Bundesland | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Landkreis | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeinde | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeindeschlüssel | Standort der Einheit | Recherchierbar über das Internet. Z.B. DeStatis. | PL | PL |  |  | X |
| Entweder: (Freiflächen) |
| Gemarkung | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Flur und Flurstücksnummern | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Oder: (Dachanlangen) |
| Straße | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Hausnummer | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Postleitzahl | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Ort | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Geographische Daten |
| Entweder: |
| Längengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 | Bei Freiflächen-Anlagen räumlicher Mittelpunkt der Installation. Bei Dach-Anlagen räumlicher Mittelpunkt des Daches, mit dem größten Anteil der Installationsleistung. (Hauptausrichtung) Eingabemöglichkeit über Karte |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| UTMZonenwert | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 | Bei Freiflächen-Anlagen räumlicher Mittelpunkt der Installation. Bei Dach-Anlagen räumlicher Mittelpunkt des Daches, mit dem größten Anteil der Installationsleistung. (Hauptausrichtung) Eingabemöglichkeit über Karte |  | RV |  |  | X |
| UTMEast | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| UTMNorth | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Längengrad | Gauß-Krüger Koordinaten | Bei Freiflächen-Anlagen räumlicher Mittelpunkt der Installation. Bei Dach-Anlagen räumlicher Mittelpunkt des Daches, mit dem größten Anteil der Installationsleistung. (Hauptausrichtung) Eingabemöglichkeit über Karte |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | Gauß-Krüger Koordinaten |  |  | RV |  |  | X |
| Kennungen aus anderen Registern |
| W-EIC | Der W-EIC ist ein Identifikator für eine technische Ressource gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC. Er wird in Deutschland durch den BDEW vergeben. | Nur falls vorhanden. |  | PL |  |  |  |
| Displayname | Der Displayname ist ein Kurzname, der für die Displayanzeige und die mündliche Kommunikation verwendet wird. Zu jedem EIC-Code gibt es einen eindeutigen Displaynamen gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC | Nur falls vorhanden. |  |  |  |  |  |
| Energieatlas ID (falls in Bundesland vorhanden) | Von den Bundesländern mit Energieatlanten vergebene IDs | Nur falls vorhanden und dem Anlagenbetreiber bekannt. |  |  |  |  |  |
| Zusätzliche Stammdaten zum Anlagenstatus |
| geplant |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum | Geschätztes oder in Genehmigung angegebenes Inbetriebnahmedatum | Nur für Neuanlagen | RV |  |  |  |  |
| in Betrieb |
| Inbetriebnahmedatum | Erstmalige Inbetriebsetzung der Stromerzeugungseinheit nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft. Die technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die Stromerzeugungseinheit fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde. | § 5 Nr. 21 EEG |  | RV |  |  | X |
| stillgelegt |
| Datum der endgültigen Stilllegung |  | § 5 Abs. 2 AnlRegV |  |  | RV |  | X |
| Stammdaten zur Genehmigung – nur für Neuanlagen und nach der Anlagenregisterverordnung verpflichtete Anlagen |
| Art der Genehmigung | Genehmigungen einer genehmigungsbedürftigen Anlage. Sind mehrere Genehmigungen oder Zulassungen für eine Anlage erforderlich, ist nur die die Genehmigung, mit der die baurechtliche Zulässigkeit der Anlage festgestellt wird, einzutragen. | Vorschlag: Nur eine baurechtliche oder behelfsweise „letzte“ Genehmigung wird erfasst. (Abfrage ergab eine Vielzahl an möglichen Genehmigungen. Vollständige Erfassung ist dem Anlagenbetreiber nicht zumutbar. ) | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Genehmigungsdatum |  |  | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Genehmigungsbehörde |  |  | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Aktenzeichen der Genehmigung gemäß Genehmigungsbehörde |  |  | PL | PL |  |  |  |
| Frist, innerhalb derer nach der Genehmigung mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen werden muss. |  | Nur falls in Genehmigung vorhanden. Sonst ist der 22.2.2222 einzutragen. | PL | PL |  |  |  |
| Technische Stammdaten |
| Bruttoleistung | Summe der Gleichstromleistungen der verbauten Module nach Herstellerangabe = Modulleistung (ML) |  | RV | RV | RV |  | X |
| Nettonennleistung | Die tatsächliche höchste elektrische Dauerleistung unter Nennbedingungen, die der Einheit zuzurechnen ist. ln der Nettonennleistung ist die Verbrauchsleistung der Neben- und Hilfsanlagen der Stromerzeugungseinheit nicht enthalten. (z.B.: Wechselrichterverluste) | Die Nettonennleistung wird durch das MaStR aus der Bruttoleistung und der zuzuordnenden Wechselrichterleistung bestimmt. Eine genauere Angabe durch den Betreiber ist freiwillig möglich. | PL | RV | RV |  | X |
| Zuzuordnende Wirkleistung des/der Wechselrichter | Wechselrichterleistung (WRL) der SEE. Bei Wechselrichtern, die mehreren SEE zugeteilt sind, ist die Leistung anteilig nach Bruttoleistung zuzuordnen. | Zuzuordnende WRL = |  | RV |  |  | X |
| AC oder DC gekoppeltes System |  | Auswahlfeld: AC gekoppelt DC gekoppelt |  | PL |  |  |  |
| Gemeinsamer Wechselrichter mit Stromspeicher | Die Module und der Stromspeicher haben einen gemeinsamen Wechselrichter. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Anzahl der Module | Anzahl der Module der SEE |  |  | PL |  |  |  |
| Lage |  | Auswahlfeld: Aufdachanlagen Fassadenanlagen Freiflächenanlagen sonstige |  | RV |  |  | X |
| Reale Zählpunktbezeichnung | Gemäß Metering Code, VDE-AR-N 4400 |  |  | PL |  |  |  |
| Schwarzstartfähigkeit | Schwarzstartfähigkeit ist die Eigenschaft einer Erzeugungseinheit, bei Trennung vom Netz autark mit netzunabhängigen Mitteln zu starten, auf Leerlaufbedingungen hoch laufen und Last übernehmen zu können. | Auswahlfeld: Ja Nein Abschnitt 9.1 TransmissionCode 2007 voraussichtlich zukünftig: VDE-AR-N 4120 und 4130- Hoch- und Höchstspannung |  | PL |  |  |  |
| Inselbetriebsfähigkeit | Die Fähigkeit einer Anlage sich bei einer Netztrennung aus dem Lastbetrieb selbst netzunabhängig zu versorgen bzw. den Eigenbedarf zu decken. Anschließend muss die Anlage Last übernehmen können. | Auswahlfeld: Ja Nein Abschnitt 9.1 TransmissionCode 2007 voraussichtlich zukünftig: VDE-AR-N 4120 und 4130- Hoch- und Höchstspannung |  | PL |  |  |  |
| Leistungsmessung | Ist an der SEE eine registrierende Leistungsmessung vorhanden. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Fester bzw. variabler Leistungsfaktor | Cosoder –Bereich zur Spannungshaltung | Auswahlfeld: Fester Leistungsfaktor Variabler Leistungsfaktor |  | PL |  |  |  |
| Präqualifikation Regelleistung | Ist die SEE für sich oder in einem Anbieterpool für die Vorhaltung und Erbringung von Regelenergie präqualifiziert? | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Fernsteuerbarkeit | Durch wen ist die SEE fernsteuerbar? | Auswahlfeld: durch Netzbetreiber durch Direktvermarkter durch Dritte keine Fernsteuerbarkeit (Mehrfachauswahl möglich) |  | PL |  |  |  |
| Art der Einspeisung | Das Nutzungskonzept der Stromerzeugungseinheit sieht diese Art der Einspeisung vor. Volleinspeisung: Die Vollständige bilanzielle Weitergabe des erzeugten Stroms abzüglich der „Sowieso“-Verbräuche, insbesondere bestehend aus Kraftwerkseigenverbrauch und Letztverbräuche durch Leitungsverluste. Teileinspeisung: Keine Volleinspeisung. | Auswahlfeld: Volleinspeisung Teileinspeisung keine Einspeisung |  | PL |  |  | X |
| Netzbetreiber (1-n) | Name des Netzbetreibers, an dessen Netz die Stromerzeugungseinheit angeschlossen ist | Auswahlfeld mit allen Übertragungsnetzbetreibern und Verteilernetzbetreibern (Mehrfachnennung möglich= Einheit kann an 1 bis n Netze angeschlossen sein) Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. | PL | RV | RV |  | X |
| Netzanschlusspunkt-bezeichnung (1 - n) | Der Netzanschlusspunkt ist der technische Anschlusspunkt der Stromerzeugungseinheit in einem Netzgebiet, für den der zuständige Anschlussnetzbetreiber die Netzverantwortung hat. | Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. | PL | RV | RV |  | X |
| Einsatzverantwortlicher | Der Einsatzverantwortliche diejenige juristische Person, die für die Einheit am Markt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheidet, was diese erzeugen oder abnehmen muss. | Angabe der MaStR-Nummer es Einsatzverantwortlichen. Bei Übereinstimmung des Einsatzverantwortlichen und Anlagenbetreiber, erfolgt dies nach entsprechender Abfrage automatisch. |  |  |  |  |  |
| Daten zur Aufstellung |
| Haben alle Module der SEE gleiche Ausrichtung und Neigungswinkel |  | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Hauptausrichtung | Ausrichtung des überwiegenden Anteils der SEE | Auswahlfeld: N NO O SO S SW W NW nachgeführt |  | PL |  |  |  |
| Neigungswinkel der Hauptausrichtung | Neigungswinkel In Grad zur Horizontalen (Der Hauptausrichtung) | Auswahlfeld: 45 Grad 38 Grad 30 Grad 23 Grad nachgeführt |  | PL |  |  |  |
| Nebenausrichtung | Weitere Ausrichtung der SEE neben der Hauptausrichtung | Auswahlfeld: N NO O SO S SW W NW nachgeführt |  | PL |  |  |  |
| Neigungswinkel der Nebenausrichtung | Neigungswinkel in Grad zur Horizontalen (Der Nebenausrichtung) | Auswahlfeld: 45 Grad 38 Grad 30 Grad 23 Grad nachgeführt |  | PL |  |  |  |
| Zusätzliche Daten Freiflächenanlagen |  |
| Bundesnetzagentur Kraftwerksnummer | Identifikator aus der BNetzA Kraftwerksliste | Nur falls vorhanden und dem Anlagenbetreiber bekannt. |  |  |  |  |  |
| In Anspruch genommene Fläche | Gesamtfläche der SEE in der Freiflächenanlage. Falls die Freiflächenanlage aus mehreren SEE besteht muss die Fläche anteilig (z.B. nach Modulleistung) angegeben werden. |  |  | PL |  |  |  |
| Davon Ackerfläche-Fläche |  |  |  | PL |  |  |  |
| Art der Fläche |  | Auswahlfeld: Konversionsfläche Seitenrandstreifen Ackerfläche Versiegelte Fläche Mehrfachangabe möglich |  | PL |  |  |  |
| Zusätzliche Daten Dach und Fassadenanlagen |
| Nutzungsbereich |  | Auswahlfeld: Haushalt GHD Industrie Landwirtschaft Öffentliches Gebäude Sonstige |  | PL |  |  |  |
| Stammdaten zu EEG-Anlagen |  |  |  |  |  |
| EEG-Anlage | Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas; als Anlage gelten auch Einrichtungen, die zwischengespeicherte Energie, die ausschließlich aus erneuerbaren Energien oder Grubengas stammt, aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | RV |  |  | X |
| Anlagenschlüssel EEG | Von den Netzbetreibern vergebene Kennziffer für EEG-Anlagen |  |  | PL |  |  | X |
| Installierte Leistung | Die elektrische Wirkleistung, die die Anlage bei bestimmungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche Einschränkungen unbeschadet kurzfristiger geringfügiger Abweichungen technisch erbringen kann. |  |  | RV |  |  | X |
| Inbetriebnahmedatum | Die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstellung ihrer technischen Betriebsbereitschaft ausschließlich mit erneuerbaren Energien oder Grubengas; die technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die Anlage fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde; der Austausch des Generators oder sonstiger technischer oder baulicher Teile nach der erstmaligen Inbetriebnahme führt nicht zu einer Änderung des Zeitpunkts der Inbetriebnahme, |  |  | RV |  |  | X |
| ASO-Nummer | Nummer im PV Meldeportal | BNetzA, Erläuterung für das Formular zur Meldung von Erneuerbare-Energien-Anlagen an die Bundesnetzagentur |  | PL |  |  |  |
| Zusätzliche Stammdaten bei Teilnahme an Ausschreibung |  |  |  |  |  |
| Zuschlagsnummern | Von der Bundesnetzagentur im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens vergebenen Nummer. | (Mehrfachangabe im Freitextfeld möglich) |  | PL |  |  | X |
| Zugeordnete Gebotsmengen | Bezuschlagte Gebotsmenge, die der EEG-Anlage zugeordnet wurde. |  |  | PL |  |  | X |

## Daten zu Biomasseanlagen

| Datum | Definition | Erläuterung | In Planung | In Betrieb | Stillgelegt | Vertrau-lich | Netz-betreiber-prüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allgemeine Daten |
| Name der Anlage | Vom Betreiber freiwählbare Bezeichnung der Anlage, deren Teil die SEE ist. |  | RV | RV |  |  |  |
| Bundesland | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Landkreis | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeinde | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeindeschlüssel | Standort der Einheit | Recherchierbar über das Internet. Z.B. DeStatis. | PL | PL |  |  | X |
| Entweder: |
| Straße | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Hausnummer | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Postleitzahl | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Ort | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Gemarkung | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Flur und Flurstücksnummern | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Geographische Daten |
| Entweder: |
| Längengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der SEE. (Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet, muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| UTMZonenwert | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der SEE. (Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet, muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| UTMEast | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| UTMNorth | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Längengrad | Gauß-Krüger Koordinaten | Standort der SEE. (Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet, muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | Gauß-Krüger Koordinaten |  |  | RV |  |  | X |
| Kennungen aus anderen Registern |
| W-EIC | Der W-EIC ist ein Identifikator für eine technische Ressource gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC. Er wird in Deutschland durch den BDEW vergeben. | Nur falls vorhanden. |  | PL |  |  |  |
| Displayname | Der Displayname ist ein Kurzname, der für die Displayanzeige und die mündliche Kommunikation verwendet wird. Zu jedem EIC-Code gibt es einen eindeutigen Displaynamen gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC | Nur falls vorhanden. |  |  |  |  |  |
| Energieatlas ID (falls in Bundesland vorhanden) | Von den Bundesländern mit Energieatlanten vergebene IDs | Nur falls vorhanden und dem Anlagenbetreiber bekannt. |  |  |  |  |  |
| Bundesnetzagentur Kraftwerksnummer | Identifikator aus der BNetzA Kraftwerksliste | Nur falls vorhanden und dem Anlagenbetreiber bekannt. |  |  |  |  |  |
| Zusätzliche Stammdaten zum Anlagenstatus |
| geplant |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum | Geschätztes oder in Genehmigung angegebenes Inbetriebnahmedatum | Nur für Neuanlagen. | RV |  |  |  |  |
| in Betrieb |
| Inbetriebnahmedatum | Erstmalige Inbetriebsetzung der Stromerzeugungseinheit nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft. Die technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die Stromerzeugungseinheit fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde. | Vorsicht: Hier insbesondere bei Biomasseanlagen Abweichung vom Inbetriebnahmedatum nach EEG. |  | RV |  |  | X |
| (Kommerzieller) Inbetriebnahmezeitpunkt | Die kommerzielle Inbetriebnahme ist der Zeitpunkt, zu dem die Anlageneinheit nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben wird. Ausgenommen davon sind Programme zur Inbetriebnahme. Bei konventionellen Kraftwerken beschreibt die kommerzielle Inbetriebnahme das Datum, an dem ein geregelter Leistungsbetrieb stattfindet. |  |  | PL |  |  | X |
| stillgelegt |
| Datum der endgültigen Stilllegung |  | § 5 Abs. 2 AnlRegV |  |  | RV |  | X |
| Zustimmung zur Veröffentlichung der Daten zur Nutzung der freigewordenen Kapazitäten |  | Auswahlfeld: Ja Nein |  |  | RV |  | X |
| vorübergehend/vorläufig stillgelegt |
| Start-Datum vorläufige Stilllegung | § 13b Abs. 1 Nr. 3 EnWG |  |  | PL |  |  |  |
| End-Datum vorläufige Stilllegung | § 13b Abs. 1 Nr. 3 EnWG |  |  | PL |  |  |  |
| Start-Datum vorübergehende Stilllegung nach KraftNAV | § 9 KraftNAV |  |  | PL |  |  |  |
| End-Datum vorübergehende Stilllegung nach KraftNAV | § 9 KraftNAV |  |  | PL |  |  |  |
| Stammdaten zur Genehmigung – nur für Neuanlagen und nach der Anlagenregisterverordnung verpflichtete Anlagen |
| Art der Genehmigung | Genehmigungen einer genehmigungsbedürftigen Anlage. Sind mehrere Genehmigungen oder Zulassungen für eine Anlage erforderlich, ist nur die die Genehmigung, mit der die baurechtliche Zulässigkeit der Anlage festgestellt wird, einzutragen. | Vorschlag: Nur eine baurechtliche oder behelfsweise „letzte“ Genehmigung wird erfasst. (Abfrage ergab eine Vielzahl an möglichen Genehmigungen. Vollständige Erfassung ist dem Anlagenbetreiber nicht zumutbar. ) | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Genehmigungsdatum |  |  | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Genehmigungsbehörde |  |  | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Aktenzeichen der Genehmigung gemäß Genehmigungsbehörde |  |  | PL | PL |  |  |  |
| Frist, innerhalb derer nach der Genehmigung mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen werden muss. |  | Nur falls in Genehmigung vorhanden. Sonst ist der 22.2.2222 einzutragen. | PL | PL |  |  |  |
| Technische Stammdaten |
| Bruttoleistung | Die an den Klemmen des Generators abgegebene elektrische Leistung. | Dies entspricht der (Nenn-)Leistung auf dem Typenschild des Generators. | RV | RV | RV |  | X |
| Nettonennleistung | Die höchste elektrische Dauerleistung unter Nennbedingungen, die eine Stromerzeugungseinheit an das Netz abgeben kann. ln der Nettonennleistung ist die Verbrauchsleistung der Neben- und Hilfsanlagen der Stromerzeugungseinheit nicht enthalten. | Verfügen mehrere SEE über gemeinsame Neben- und Hilfsanlagen, ist die Nettonennleistung sofern nicht genauer bestimmbar, im Verhältnis der jeweiligen Bruttoleistungen der einzelnen SEE anzugeben. | PL | RV | RV |  | X |
| Reale Zählpunktbezeichnung | Gemäß Metering Code, VDE-AR-N 4400 |  |  | PL |  |  |  |
| Schwarzstartfähigkeit | Schwarzstartfähigkeit ist die Eigenschaft einer Erzeugungseinheit, bei Trennung vom Netz autark mit netzunabhängigen Mitteln zu starten, auf Leerlaufbedingungen hoch laufen und Last übernehmen zu können. | Auswahlfeld: Ja Nein Abschnitt 9.1 TransmissionCode 2007 voraussichtlich zukünftig: VDE-AR-N 4120 und 4130- Hoch- und Höchstspannung |  | PL |  |  |  |
| Inselbetriebsfähigkeit | Die Fähigkeit einer Anlage sich bei einer Netztrennung aus dem Lastbetrieb selbst netzunabhängig zu versorgen bzw. den Eigenbedarf zu decken. Anschließend muss die Anlage Last übernehmen können. | Auswahlfeld: Ja Nein Abschnitt 9.1 TransmissionCode 2007 voraussichtlich zukünftig: VDE-AR-N 4120 und 4130- Hoch- und Höchstspannung |  | PL |  |  |  |
| Leistungsmessung | Ist an der SEE eine registrierende Leistungsmessung vorhanden. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Fester bzw. variabler Leistungsfaktor | Cosoder –Bereich zur Spannungshaltung | Auswahlfeld: Fester Leistungsfaktor Variabler Leistungsfaktor |  | PL |  |  |  |
| Präqualifikation Regelleistung | Ist die SEE für sich oder in einem Anbieterpool für die Vorhaltung und Erbringung von Regelenergie präqualifiziert?. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Fernsteuerbarkeit | Durch wen ist die SEE fernsteuerbar? | Auswahlfeld: durch Netzbetreiber durch Direktvermarkter durch Dritte keine Fernsteuerbarkeit (Mehrfachauswahl möglich) |  | PL |  |  |  |
| Systemrelevanz | Definiert nach § 13a Absatz 2 EnWG | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Art der Einspeisung | Das Nutzungskonzept der Stromerzeugungseinheit sieht diese Art der Einspeisung vor. Volleinspeisung: Die Vollständige bilanzielle Weitergabe des erzeugten Stroms abzüglich der „Sowieso“-Verbräuche, insbesondere bestehend aus Kraftwerkseigenverbrauch und Letztverbräuche durch Leitungsverluste. Teileinspeisung: Keine Volleinspeisung. | Auswahlfeld: Volleinspeisung Teileinspeisung keine Einspeisung |  | PL |  |  | X |
| Biomasseart |  | Auswahlfeld: Flüssige Biomasse Feste Biomasse Gasförmige Biomasse |  | RV |  |  | X |
| Technologie |  | Auswahlfeld: Kondensationsmaschine-Gegendruckmaschine Entnahmekondensationsmaschine Gasturbinen ohne Abhitzekessel Gasturbinen mit Abhitzekessel Gasturbinen mit nachgeschalteter Dampfturbine Verbrennungsmotor Brennstoffzelle Stirlingmotor Dampfmotor ORC-Anlage Kondensationsmaschinen | PL | RV |  |  | X |
| Netzbetreiber (1-n) | Name des Netzbetreibers, an dessen Netz die Stromerzeugungseinheit angeschlossen ist | Auswahlfeld mit allen Übertragungsnetzbetreibern und Verteilernetzbetreibern (Mehrfachnennung möglich= Einheit kann an 1 bis n Netze angeschlossen sein) Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. | PL | RV |  |  | X |
| Netzanschlusspunkt-bezeichnung (1 - n) | Der Netzanschlusspunkt ist der technische Anschlusspunkt der Stromerzeugungseinheit in einem Netzgebiet, für den der zuständige Anschlussnetzbetreiber die Netzverantwortung hat. | Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. | PL | RV |  |  | X |
| Einsatzverantwortlicher | Der Einsatzverantwortliche diejenige juristische Person, die für die Einheit am Markt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheidet, was diese erzeugen oder abnehmen muss. | Angabe der MaStR-Nummer es Einsatzverantwortlichen. Bei Übereinstimmung des Einsatzverantwortlichen und Anlagenbetreiber, erfolgt dies nach entsprechender Abfrage automatisch. |  |  |  |  |  |
| Stammdaten zur EEG-Anlage |
| EEG-Anlage | Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas; als Anlage gelten auch Einrichtungen, die zwischengespeicherte Energie, die ausschließlich aus erneuerbaren Energien oder Grubengas stammt, aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | RV |  |  | X |
| Anlagenschlüssel EEG | Von den Netzbetreibern vergebene Kennziffer für EEG-Anlagen |  |  | PL |  |  | X |
| Installierte Leistung | Die elektrische Wirkleistung, die die Anlage bei bestimmungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche Einschränkungen unbeschadet kurzfristiger geringfügiger Abweichungen technisch erbringen kann. |  |  | RV |  |  | X |
| Inbetriebnahmedatum | Die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstellung ihrer technischen Betriebsbereitschaft ausschließlich mit erneuerbaren Energien oder Grubengas; die technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die Anlage fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde; der Austausch des Generators oder sonstiger technischer oder baulicher Teile nach der erstmaligen Inbetriebnahme führt nicht zu einer Änderung des Zeitpunkts der Inbetriebnahme, |  |  | RV |  |  | X |
| ausschließliche Biomasse Verwendung nach Biomasse Verordnung | Biomasse im Sinne der Biomasse Verordnung sind Energieträger aus Phyto- und Zoomasse. Hierzu gehören auch aus Phyto- und Zoomasse resultierende Folge- und Nebenprodukte, Rückstände und Abfälle, deren Energiegehalt aus Phyto- und Zoomasse stammt. (§ 2 BiomasseV) | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  | X |
| Keine ausschließliche Verstromung von Klär -, Deponie-, Grubengas, Biomasse sowie Geothermie vor dem 01.August.2014 |  | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  | X |
| Zusätzliche Stammdaten bei Teilnahme an Ausschreibung |
| Zuschlagsnummer | Von der Bundesnetzagentur im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens vergebenen Nummer |  |  | PL |  |  | X |
| Gebotsmenge | Gebotsmenge des bezuschlagten Gebots |  |  | PL |  |  | X |
| Zusätzliche Stammdaten Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie |
| Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie | Definiert nach § 54 EEG | Auswahlfeld Ja Nein |  | PL |  |  | X |
| Datum der ersten Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie | Datum der erstmaligen Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie (§ 33i EEG 2012) |  |  | PL |  |  |  |
| zusätzlich installierte Leistung | Die zusätzlich bereitgestellte installierte Leistung für die bedarfsorientierte Erzeugung von Strom in Kilowatt und in dem jeweiligen Kalenderjahr (gem. Anlage 3 Nr. II.1 EEG 2014) | gem. Anlage 3 Nr. II.1 EEG 2014 |  | PL |  |  | X |
| Zusätzliche Stammdaten bei Leistungserhöhung |
| Datum der Leistungserhöhung | Datum der Leistungserhöhung nach dem 31.07.2014 |  |  | PL |  |  |  |
| Umfang der Leistungserhöhung | Umfang der Leistungserhöhung nach dem 31.07.2014 |  |  | PL |  |  |  |
| Zusätzliche Stammdaten Flüssige Biomasse |
| BLE-Registrierungsnummer | Register zur Kontrolle und Zulassung von Anlagen, die nachhaltigen flüssige Biomasse verwenden und eine Förderung nach EEG §27 Abs. 1 und Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. §11 und §3 der BioSt-NachV |  |  | PL |  |  |  |
| Zusätzliche Stammdaten Gasförmige Biomasse |
| Art der Verstromung | Vor Ort verstromt: Keine Einspeisung des Gases ins Netz der öffentlichen Versorgung. Biomethan: Einspeisung des Gases ins Netz der öffentlichen Versorgung. | Auswahlfeld: Vor Ort verstromt Biomethan |  | RV |  |  | X |
| Höchstbemessungsleistung | Höchste Bemessungsleistung der Anlage in einem Kalenderjahr seit dem Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme und vor dem 1. Januar 2014. Abweichend von Satz 2 gilt der um 5 Prozent verringerte Wert der am 31. Juli 2014 installierten Leistung der Anlage als Höchstbemessungsleistung, wenn der so ermittelte Wert höher als die tatsächliche Höchstbemessungsleistung nach Satz 2 ist.(EEG 2014 § 101 (1)) |  |  | PL |  |  | X |
| Zusätzliche Stammdaten Gasförmige Biomasse, vor Ort verstromt |
| Gaserzeugungskapazität | Leistungsangabe: Kapazität an Gas, das erzeugt werden kann. |  |  | RV |  |  | X |
| Zusätzliche Stammdaten Gasförmige Biomasse: Biomethan |
| Datum des erstmaligen ausschließlichen Einsatzes von Biomethan |  |  |  | RV |  |  |  |
| Zusätzliche Daten zu abweichenden Brennstoffen zur Stromerzeugung vor dem August 2014 |
| Brennstoff |  | Auswahlfeld: Steinkohle Braunkohle Kernenergie Mineralölprodukte Gas Nicht biogener Müll Sonstige |  | PL |  |  |  |
| Zusätzliche Stammdaten zu KWK-Anlagen |
| KWK-Anlage | Gehört diese Einheit zu einer Anlage, in der Strom und Nutzwärme erzeugt wird (§ 2 Nr. 14 KWKG)? | Auswahlfeld: Ja Nein |  | RV |  |  | X |
| Thermische Nutzleistung | Die höchste Nutzwärmeerzeugung unter Nennbedingungen, die eine KWKG-Anlage abgeben kann. |  |  | RV |  |  | X |
| Elektrische KWK Leistung | Die elektrische KWK Leistung ist die höchste an den Generatorklemmen abgebbare elektrische Wirkleistung einer Anlage abzüglich der für ihren Betrieb erforderlichen Eigenverbrauchsleistung, die unmittelbar mit der im KWK-Prozess ausgekoppelten Nutzwärme im Zusammenhang steht. (§2 Nr. 7. KWKG) |  |  | RV |  |  | X |
| Hocheffizienz-eigenschaft | Gemäß Richtlinie 2012/27/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | RV |  |  | X |

## Daten zu Wasserkraftanlagen

| Datum | Definition | Erläuterung | In Planung | In Betrieb | Stillgelegt | Vertrau-lich | Netz-betreiber-prüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allgemeine Daten |
| Name des Kraftwerks | Vom Betreiber freiwählbare Bezeichnung des Kraftwerks, dessen Teil die SEE ist. |  | RV | RV |  |  |  |
| Name des Kraftwerksblocks | Vom Betreiber freiwählbare Bezeichnung des Kraftwerksblocks, dessen Teil die SEE ist. |  | PL | PL |  |  |  |
| Bundesland | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Landkreis | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeinde | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeindeschlüssel | Standort der Einheit | Recherchierbar über das Internet. Z.B. DeStatis. | PL | PL |  |  | X |
| Entweder: |
| Straße | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Hausnummer | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Postleitzahl | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Ort | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Gemarkung | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Flur und Flurstücksnummern | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Geographische Daten |
| Entweder: |
| Längengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der SEE. (Krafthaus oder vergleichbare Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet, muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| UTMZonenwert | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der SEE. (Krafthaus oder vergleichbare Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet , muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| UTMEast | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| UTMNorth | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Längengrad | Gauß-Krüger Koordinaten | Standort der SEE. (Krafthaus oder vergleichbare Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet , muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | Gauß-Krüger Koordinaten |  |  | RV |  |  | X |
| Kennungen aus anderen Registern |
| W-EIC | Der W-EIC ist ein Identifikator für eine technische Ressource gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC. Er wird in Deutschland durch den BDEW vergeben. | Nur falls vorhanden. |  | PL |  |  |  |
| Displayname | Der Displayname ist ein Kurzname, der für die Displayanzeige und die mündliche Kommunikation verwendet wird. Zu jedem EIC-Code gibt es einen eindeutigen Displaynamen gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC | Nur falls vorhanden. |  |  |  |  |  |
| Energieatlas ID (falls in Bundesland vorhanden) | Von den Bundesländern mit Energieatlanten vergebene IDs | Nur falls vorhanden und dem Anlagenbetreiber bekannt. |  |  |  |  |  |
| Bundesnetzagentur Kraftwerksnummer | Identifikator aus der BNetzA Kraftwerksliste | Nur falls vorhanden und dem Anlagenbetreiber bekannt. |  |  |  |  |  |
| Zusätzliche Stammdaten zum Anlagenstatus |
| geplant |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum | Geschätztes oder in Genehmigung angegebenes Inbetriebnahmedatum | Nur für Neuanlagen. | RV |  |  |  |  |
| in Betrieb |
| Inbetriebnahmedatum | Erstmalige Inbetriebsetzung der Stromerzeugungseinheit nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft. Die technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die Stromerzeugungseinheit fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde. |  |  | RV |  |  | X |
| (Kommerzieller) Inbetriebnahmezeitpunkt | Die kommerzielle Inbetriebnahme ist der Zeitpunkt, zu dem die Anlageneinheit nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben wird. Ausgenommen davon sind Programme zur Inbetriebnahme. Bei konventionellen Kraftwerken beschreibt die kommerzielle Inbetriebnahme das Datum, an dem ein geregelter Leistungsbetrieb stattfindet. |  |  | RV |  |  | X |
| stillgelegt |
| Datum der endgültigen Stilllegung |  | § 5 Abs. 2 AnlRegV |  |  | RV |  | X |
| vorübergehend/vorläufig stillgelegt |
| Start-Datum vorläufige Stilllegung | § 13b Abs. 1 Nr. 3 EnWG |  |  | PL |  |  |  |
| End-Datum vorläufige Stilllegung | § 13b Abs. 1 Nr. 3 EnWG |  |  | PL |  |  |  |
| Start-Datum vorübergehende Stilllegung nach KraftNAV | § 9 KraftNAV |  |  | PL |  |  |  |
| End-Datum vorübergehende Stilllegung nach KraftNAV | § 9 KraftNAV |  |  | PL |  |  |  |
| Stammdaten zur Genehmigung – nur für Neuanlagen und nach der Anlagenregisterverordnung verpflichtete Anlagen und Bestandseinheiten größer 5 MW |
| Art der Genehmigung | Genehmigungen einer genehmigungsbedürftigen Anlage. Sind mehrere Genehmigungen oder Zulassungen für eine Anlage erforderlich, ist nur die die Genehmigung, mit der die baurechtliche Zulässigkeit der Anlage festgestellt wird, einzutragen. Bei Wasserkraftanlagen ist zusätzlich die Wasserrechtliche Er | Vorschlag: Nur eine baurechtliche oder behelfsweise „letzte“ Genehmigung wird erfasst. (Abfrage ergab eine Vielzahl an möglichen Genehmigungen. Vollständige Erfassung ist dem Anlagenbetreiber nicht zumutbar. ) | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Genehmigungsdatum |  |  | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Genehmigungsbehörde |  |  | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Aktenzeichen der Genehmigung gemäß Genehmigungsbehörde |  |  | PL | PL |  |  |  |
| Frist, innerhalb derer nach der Genehmigung mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen werden muss. |  | Nur falls in Genehmigung vorhanden. Sonst ist der 22.2.2222 einzutragen. | PL | PL |  |  |  |
| Wasserrechtsnummer |  |  | PL | PL |  |  |  |
| Ablaufsdatum der Wasserrechtsgenehmigung |  | Bei unbegrenzter Genehmigung ist der 22.2.2222 einzutragen. | PL | PL |  |  |  |
| Technische Stammdaten |
| Bruttoleistung | Die an den Klemmen des Generators abgegebene Leistung . |  | RV | RV | RV |  | X |
| Nettonennleistung | Die höchste elektrische Dauerleistung unter Nennbedingungen, die eine Stromerzeugungseinheit an das Netz abgeben kann. ln der Nettonennleistung ist die Verbrauchsleistung der Neben- und Hilfsanlagen der Stromerzeugungseinheit nicht enthalten. | Bei Wasserkraft ist dies die Nettoleistung, die der jeweiligen SEE zuordenbar ist. Verfügen mehrere SEE über gemeinsame Neben- und Hilfsanlagen, ist die Nettonennleistung sofern nicht genauer bestimmbar, im Verhältnis der jeweiligen Bruttoleistungen der einzelnen SEE anzugeben. | PL | RV | RV |  | X |
| Technologie |  | Auswahlfeld: Laufwasseranlage Speicherwasseranlage Pumpspeicheranlage mit natürlichem Zufluss Pumpspeicheranlage ohne natürlichen Zufluss Wasserkraftanlage in Trinkwassersystem Wasserkraftanlage in Brauchwassersystem, Abwasserkraftanlage, (Bei Auswahl eines Pumpspeichers wird eine Speichereinheit verknüpft) |  | RV |  |  | X |
| Maßnahmen die zu einer Minderung der Stromerzeugung führen | z.B. Mindestabflussregelung, Fischauf-/abstiegsanlagen, Fischschutzeinrichtung | Auswahlfeld: Ja Nein |  |  |  |  |  |
| Reale Zählpunktbezeichnung | Gemäß Metering Code, VDE-AR-N 4400 |  |  | PL |  |  |  |
| Schwarzstartfähigkeit | Schwarzstartfähigkeit ist die Eigenschaft einer Erzeugungseinheit, bei Trennung vom Netz autark mit netzunabhängigen Mitteln zu starten, auf Leerlaufbedingungen hoch laufen und Last übernehmen zu können. | Auswahlfeld: Ja Nein Abschnitt 9.1 TransmissionCode 2007 voraussichtlich zukünftig: VDE-AR-N 4120 und 4130- Hoch- und Höchstspannung |  | PL |  |  |  |
| Inselbetriebsfähigkeit | Die Fähigkeit einer Anlage sich bei einer Netztrennung aus dem Lastbetrieb selbst netzunabhängig zu versorgen bzw. den Eigenbedarf zu decken. Anschließend muss die Anlage Last übernehmen können. | Auswahlfeld: Ja Nein Abschnitt 9.1 TransmissionCode 2007 voraussichtlich zukünftig: VDE-AR-N 4120 und 4130- Hoch- und Höchstspannung |  | PL |  |  |  |
| Leistungsmessung | Ist an der SEE eine registrierende Leistungsmessung vorhanden. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Fester bzw. variabler Leistungsfaktor | Cosoder –Bereich zur Spannungshaltung | Auswahlfeld: Fester Leistungsfaktor Variabler Leistungsfaktor |  | PL |  |  |  |
| Präqualifikation Regelleistung | Ist die SEE für sich oder in einem Anbieterpool für die Vorhaltung und Erbringung von Regelenergie präqualifiziert?. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Redispatchfähigkeit | Ist die SEE redispatchfähig? | Auswahlfeld: Ja Nein (nur anzugeben, falls keine EEG-Anlage) |  | PL |  |  |  |
| Fernsteuerbarkeit | Durch wen ist die SEE fernsteuerbar? | Auswahlfeld: durch Netzbetreiber durch Direktvermarkter durch Dritte keine Fernsteuerbarkeit (Mehrfachauswahl möglich) |  | PL |  |  |  |
| Systemrelevanz | Definiert nach § 13a Absatz 2 EnWG | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Art der Einspeisung | Das Nutzungskonzept der Stromerzeugungseinheit sieht diese Art der Einspeisung vor. Volleinspeisung: Die Vollständige bilanzielle Weitergabe des erzeugten Stroms abzüglich der „Sowieso“-Verbräuche, insbesondere bestehend aus Kraftwerkseigenverbrauch und Letztverbräuche durch Leitungsverluste. Teileinspeisung: Keine Volleinspeisung. | Auswahlfeld: Volleinspeisung Teileinspeisung keine Einspeisung |  | PL |  |  | X |
| Netzbetreiber (1-n) | Name des Netzbetreibers, an dessen Netz die Stromerzeugungseinheit angeschlossen ist | Auswahlfeld mit allen Übertragungsnetzbetreibern und Verteilernetzbetreibern (Mehrfachnennung möglich= Einheit kann an 1 bis n Netze angeschlossen sein) Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. | PL | RV |  |  | X |
| Netzanschlusspunkt-bezeichnung (1 - n) | Der Netzanschlusspunkt ist der technische Anschlusspunkt der Stromerzeugungseinheit in einem Netzgebiet, für den der zuständige Anschlussnetzbetreiber die Netzverantwortung hat. | Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. | PL | RV |  |  | X |
| Einsatzverantwortlicher | Der Einsatzverantwortliche diejenige juristische Person, die für die Einheit am Markt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheidet, was diese erzeugen oder abnehmen muss. | Angabe der MaStR-Nummer es Einsatzverantwortlichen. Bei Übereinstimmung des Einsatzverantwortlichen und Anlagenbetreiber, erfolgt dies nach entsprechender Abfrage automatisch. |  |  |  |  |  |
| Zusätzliche Stammdaten bei Laufwasserkraftwerken |
| Art des Zuflusses |  | Auswahlfeld: Flusskraftwerk Restwasserkraftwerk Ausleitungskraftwerk |  |  |  |  |  |
| Zusätzliche Stammdaten bei Pumpspeichern |
| Leistung im Pumpbetrieb |  |  |  | PL |  |  |  |
| Kontinuierliche Regelbarkeit im Pumpbetrieb |  | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Stammdaten zur EEG-Anlage |
| EEG-Anlage | Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas; als Anlage gelten auch Einrichtungen, die zwischengespeicherte Energie, die ausschließlich aus erneuerbaren Energien oder Grubengas stammt, aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | RV |  |  | X |
| Anlagenschlüssel EEG | Von den Netzbetreibern vergebene Kennziffer für EEG-Anlagen |  |  | PL |  |  | X |
| Installierte Leistung | Die elektrische Wirkleistung, die die Anlage bei bestimmungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche Einschränkungen unbeschadet kurzfristiger geringfügiger Abweichungen technisch erbringen kann. |  |  | RV |  |  | X |
| Inbetriebnahmedatum | Die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstellung ihrer technischen Betriebsbereitschaft ausschließlich mit erneuerbaren Energien oder Grubengas; die technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die Anlage fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde; der Austausch des Generators oder sonstiger technischer oder baulicher Teile nach der erstmaligen Inbetriebnahme führt nicht zu einer Änderung des Zeitpunkts der Inbetriebnahme, |  |  | RV |  |  | X |
| Zusätzliche Stammdaten bei Ertüchtigungsmaßnahmen |
| Ertüchtigungsmaßnahme |  | Auswahlfeld: Ja Nein |  |  |  |  |  |
| Art der Ertüchtigung |  | Auswahlfeld: Austausch älterer Generatoren, des Getriebes, der Turbinen oder der Laufräder, Erweiterung der Anlage durch Erhöhung des Ausbaudurchflusses und/oder der Fallhöhe, automatische Wasserstandsregelung, automatische Rechenreinigung, bei Kraftwerken mit mehreren Turbinen die automatische Einsatzoptimierung, Einsatz permanent erregter Generatoren und die Verbesserung der Zu- und Abströmung (Hydraulik-Turbinenzuströmung, Ober- und Unterwasserkanal). |  |  |  |  |  |
| Datum der Ertüchtigungsmaßnahme |  |  |  | PL |  |  |  |
| Prozentuale Erhöhung des Leistungsvermögens | Gemäß EEG |  |  | PL |  |  |  |
| Zulassungspflichtige Leistungserhöhung bei der Ertüchtigung |  | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |

## Daten zu Verbrennungsanlagen (insbesondere konventionelle Kraftwerke)

| Datum | Definition | Erläuterung | In Planung | In Betrieb | Stillgelegt | Vertrau-lich | Netz-betreiber-prüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allgemeine Daten |
| Name der Kraftwerks | Vom Betreiber freiwählbare Bezeichnung des Kraftwerks, dessen Teil die SEE ist. |  | RV | RV |  |  |  |
| Name des Kraftwerksblocks | Vom Betreiber freiwählbare Bezeichnung des Kraftwerksblocks, dessen Teil die SEE ist. |  | PL | PL |  |  |  |
| Bundesland | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Landkreis | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeinde | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeindeschlüssel | Standort der Einheit | Recherchierbar über das Internet. Z.B. DeStatis. | PL | PL |  |  | X |
| Entweder: |
| Straße | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Hausnummer | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Postleitzahl | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Ort | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Gemarkung | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Flur und Flurstücksnummern | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Geographische Daten |
| Entweder: |
| Längengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der SEE. (Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet, muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| UTMZonenwert | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der SEE. (Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet, muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| UTMEast | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| UTMNorth | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Längengrad | Gauß-Krüger Koordinaten | Standort der SEE. (Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet, muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | Gauß-Krüger Koordinaten |  |  | RV |  |  | X |
| Kennungen aus anderen Registern |
| W-EIC | Der W-EIC ist ein Identifikator für eine technische Ressource gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC. Er wird in Deutschland durch den BDEW vergeben. | Nur falls vorhanden. |  | PL |  |  |  |
| Displayname | Der Displayname ist ein Kurzname, der für die Displayanzeige und die mündliche Kommunikation verwendet wird. Zu jedem EIC-Code gibt es einen eindeutigen Displaynamen gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC | Nur falls vorhanden. |  |  |  |  |  |
| Energieatlas ID (falls in Bundesland vorhanden) | Von den Bundesländern mit Energieatlanten vergebene IDs | Nur falls vorhanden und dem Anlagenbetreiber bekannt. |  |  |  |  |  |
| Bundesnetzagentur Kraftwerksnummer | Identifikator aus der BNetzA Kraftwerksliste | Nur falls vorhanden und dem Anlagenbetreiber bekannt. |  |  |  |  |  |
| Zusätzliche Stammdaten zum Anlagenstatus |
| geplant |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum | Geschätztes oder in Genehmigung angegebenes Inbetriebnahmedatum | Nur für Neuanlagen. | RV |  |  |  |  |
| Im Bau | Befindet sich das Kraftwerk bereits im Bau | Auswahlfeld: Ja Nein | PL |  |  |  |  |
| in Betrieb |
| Inbetriebnahmedatum | Erstmalige Inbetriebsetzung der Stromerzeugungseinheit nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft. Die technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die Stromerzeugungseinheit fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde. |  |  | RV |  |  | X |
| (Kommerzieller) Inbetriebnahmezeitpunkt | Die kommerzielle Inbetriebnahme ist der Zeitpunkt, zu dem die Anlageneinheit nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben wird. Ausgenommen davon sind Programme zur Inbetriebnahme. Bei konventionellen Kraftwerken beschreibt die kommerzielle Inbetriebnahme das Datum, an dem ein geregelter Leistungsbetrieb stattfindet. |  |  | PL |  |  | X |
| Gesetzlich an der Stilllegung gehindert | (Dies sind Kraftwerke, deren Stilllegung - vorübergehend - untersagt wurde. Diese Kraftwerke werden nur auf Anforderung der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit betrieben | Darunter verbergen sich Reservekraftwerke, die „offiziell“ so umschrieben werden. |  | PL |  |  |  |
| stillgelegt |
| Datum der endgültigen Stilllegung |  | § 5 Abs. 2 AnlRegV |  |  | RV |  | X |
| vorübergehend/vorläufig stillgelegt |
| Start-Datum vorläufige Stilllegung | § 13b Abs. 1 Nr. 3 EnWG |  |  | PL |  |  |  |
| End-Datum vorläufige Stilllegung | § 13b Abs. 1 Nr. 3 EnWG |  |  | PL |  |  |  |
| Start-Datum vorübergehende Stilllegung nach KraftNAV | § 9 KraftNAV |  |  | PL |  |  |  |
| End-Datum vorübergehende Stilllegung nach KraftNAV | § 9 KraftNAV |  |  | PL |  |  |  |
| Stammdaten zur Genehmigung – nur für Neuanlagen |
| Art der Genehmigung | Genehmigungen einer genehmigungsbedürftigen Anlage. Sind mehrere Genehmigungen oder Zulassungen für eine Anlage erforderlich, ist nur die die Genehmigung, mit der die baurechtliche Zulässigkeit der Anlage festgestellt wird, einzutragen. | Vorschlag: Nur eine baurechtliche oder behelfsweise „letzte“ Genehmigung wird erfasst. (Abfrage ergab eine Vielzahl an möglichen Genehmigungen. Vollständige Erfassung ist dem Anlagenbetreiber nicht zumutbar. ) | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Genehmigungsdatum |  |  | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Genehmigungsbehörde |  |  | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Aktenzeichen der Genehmigung gemäß Genehmigungsbehörde |  |  | PL | PL |  |  |  |
| Frist, innerhalb derer nach der Genehmigung mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen werden muss. |  | Nur falls in Genehmigung vorhanden. Sonst ist der 22.2.2222 einzutragen. | PL | PL |  |  |  |
| Technische Stammdaten |
| Bruttoleistung | Die an den Klemmen des Generators abgegebene Leistung. |  | RV | RV | RV |  | X |
| Nettonennleistung | Die tatsächliche höchste elektrische Dauerleistung unter Nennbedingungen, die der Einheit zuzurechnen ist. ln der Nettonennleistung ist der Kraftwerkseigenverbrauch während des Betriebs der Anlage nicht enthalten. | Verfügen mehrere SEE über gemeinsame Neben- und Hilfsanlagen, ist die Nettonennleistung sofern nicht genauer bestimmbar, im Verhältnis der jeweiligen Bruttoleistungen der einzelnen SEE anzugeben. Auch Leistungssteigerungen, die bei Kombibetrieb erzielt werden, werden hier zugerechnet. Hierbei ist jene Betriebskonstellation mit der maximalen summarischen Nettonennleistung aller beteiligten SEE maßgeblich. | PL | RV | RV |  | X |
| davon Nettonennleistungssteigerung bei Kombibetrieb |  | Die der SEE Einheit zugeordnete Steigerung der Nettonennleistung durch Kombibetrieb. |  | PL |  |  | X |
| MaStR-Nummern der SEE, die mit der SEE im Kombibetrieb verbunden sind. | Bei Stromerzeugungseinheiten im Kombibetrieb werden als zusätzliches Stammdatum die MaStR-Nummer der Stromerzeugungseinheiten erfasst mit denen der Kombibetrieb stattfindet |  |  | PL |  |  |  |
| Technologie |  | Auswahlfeld: Kondensationsmaschine-Gegendruckmaschine Entnahmekondensationsmaschine Gasturbinen ohne Abhitzekessel Gasturbinen mit Abhitzekessel Gasturbinen mit nachgeschalteter Dampfturbine Verbrennungsmotor Brennstoffzelle Stirlingmotor Dampfmotor ORC-Anlage Kondensationsmaschinen |  | RV |  |  | X |
| Hauptbrennstoff |  | Auswahlfeld: Steinkohle Braunkohle Kernenergie Mineralölprodukte Erdgas Klärgas Deponiegas Grubengas Raffineriegas Hochofen-/ und Kokereigas Nicht biogener Müll Biogener Müll |  | RV |  |  | X |
| Anteil des Hauptbrennstoffs | In Prozent |  |  | PL |  |  |  |
| Weitere Brennstoffe | Nur einzutragen, wenn Anteil des Hauptbrennstoffes <100 Prozent | Auswahlfeld: Steinkohle Braunkohle Kernenergie Mineralölprodukte Erdgas Klärgas Deponiegas Grubengas Raffineriegas Hochofen-/ und Kokereigas Nicht biogener Müll Biogener Müll Sonstige |  | PL |  |  |  |
| Erläuterungsfeld bei Auswahl von „Sonstige“ | Freitextfeld |  |  |  |  |  |  |
| Reale Zählpunktbezeichnung | Gemäß Metering Code, VDE-AR-N 4400 |  |  | PL |  |  |  |
| Schwarzstartfähigkeit | Schwarzstartfähigkeit ist die Eigenschaft einer Erzeugungseinheit, bei Trennung vom Netz autark mit netzunabhängigen Mitteln zu starten, auf Leerlaufbedingungen hoch laufen und Last übernehmen zu können. | Auswahlfeld: Ja Nein Abschnitt 9.1 TransmissionCode 2007 voraussichtlich zukünftig: VDE-AR-N 4120 und 4130- Hoch- und Höchstspannung |  | PL |  |  |  |
| Inselbetriebsfähigkeit | Die Fähigkeit einer Anlage sich bei einer Netztrennung aus dem Lastbetrieb selbst netzunabhängig zu versorgen bzw. den Eigenbedarf zu decken. Anschließend muss die Anlage Last übernehmen können. | Auswahlfeld: Ja Nein Abschnitt 9.1 TransmissionCode 2007 voraussichtlich zukünftig: VDE-AR-N 4120 und 4130- Hoch- und Höchstspannung |  | PL |  |  |  |
| Leistungsmessung | Ist an der SEE eine registrierende Leistungsmessung vorhanden. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Fester bzw. variabler Leistungsfaktor | Cosoder –Bereich zur Spannungshaltung | Auswahlfeld: Fester Leistungsfaktor Variabler Leistungsfaktor |  | PL |  |  |  |
| Präqualifikation Regelleistung | Ist die SEE für sich oder in einem Anbieterpool für die Vorhaltung und Erbringung von Regelenergie präqualifiziert?. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Redispatchfähigkeit | Ist die SEE redispatchfähig? | Auswahlfeld: Ja Nein (nur anzugeben, falls keine EEG-Anlage) |  | PL |  |  |  |
| Fernsteuerbarkeit | Durch wen ist die SEE fernsteuerbar? | Auswahlfeld: durch Netzbetreiber durch Direktvermarkter durch Dritte keine Fernsteuerbarkeit (Mehrfachauswahl möglich) |  | PL |  |  |  |
| Systemrelevanz | Definiert nach § 13a Absatz 2 EnWG | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Art der Einspeisung | Das Nutzungskonzept der Stromerzeugungseinheit sieht diese Art der Einspeisung vor. Volleinspeisung: Die Vollständige bilanzielle Weitergabe des erzeugten Stroms abzüglich der „Sowieso“-Verbräuche, insbesondere bestehend aus Kraftwerkseigenverbrauch und Letztverbräuche durch Leitungsverluste. Teileinspeisung: Keine Volleinspeisung. | Auswahlfeld: Volleinspeisung Teileinspeisung keine Einspeisung |  | PL |  |  | X |
| Grenzkraftwerk | Kraftwerk ist auch an ein Netz, das außerhalb des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland liegt, angeschlossen. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Netzbetreiber (1-n) | Name des Netzbetreibers, an dessen Netz die Stromerzeugungseinheit angeschlossen ist | Auswahlfeld mit allen Übertragungsnetzbetreibern und Verteilernetzbetreibern (Mehrfachnennung möglich= Einheit kann an 1 bis n Netze angeschlossen sein) Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. | PL | RV |  |  | X |
| Netzanschlusspunkt-bezeichnung (1 - n) | Der Netzanschlusspunkt ist der technische Anschlusspunkt der Stromerzeugungseinheit in einem Netzgebiet, für den der zuständige Anschlussnetzbetreiber die Netzverantwortung hat. | Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. | PL | RV |  |  | X |
| Einsatzverantwortlicher | Der Einsatzverantwortliche diejenige juristische Person, die für die Einheit am Markt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheidet, was diese erzeugen oder abnehmen muss. | Angabe der MaStR-Nummer es Einsatzverantwortlichen. Bei Übereinstimmung des Einsatzverantwortlichen und Anlagenbetreiber, erfolgt dies nach entsprechender Abfrage automatisch. |  |  |  |  |  |
| Zusätzliche Daten zu Brennstoff Erdgas mit einer Bruttoleistung >10 MW |
| Maximale Gasbezugsleistung in (kWh/h) | Die der Stromerzeugungseinheit zuzuordnende maximale Gasbezugsleistung. | Werden mehrere SEE über gemeinsam mit Gas versorgt, ist die maximale Gasbezugsleistung sofern nicht genauer bestimmbar, im Verhältnis der jeweiligen Bruttoleistungen der einzelnen SEE anzugeben. |  |  |  |  |  |
| Gasnetzbetreiber (1-n) | Name des Netzbetreibers, aus dessen Gasnetz die Stromerzeugungseinheit versorgt wird. | Auswahlfeld mit allen Fernleitungsnetzbetreiber und Verteilernetzbetreibern (Mehrfachnennung möglich= Einheit kann an 1 bis n Netze angeschlossen sein) Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. | PL | RV |  |  | X |
| Netzanschlusspunkt-bezeichnung Gasnetz (1 - n) | Der Netzanschlusspunkt ist der technische Anschlusspunkt aus dem die Stromerzeugungseinheit in einem Netzgebiet versorgt wird. | Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. | PL | RV |  |  | X |
| Stammdaten zur EEG-Anlage |
| EEG-Anlage | Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas; als Anlage gelten auch Einrichtungen, die zwischengespeicherte Energie, die ausschließlich aus erneuerbaren Energien oder Grubengas stammt, aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | RV |  |  | X |
| Anlagenschlüssel EEG | Von den Netzbetreibern vergebene Kennziffer für EEG-Anlagen |  |  | PL |  |  | X |
| Installierte Leistung | Die elektrische Wirkleistung, die die Anlage bei bestimmungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche Einschränkungen unbeschadet kurzfristiger geringfügiger Abweichungen technisch erbringen kann. |  |  | RV |  |  | X |
| Inbetriebnahmedatum | Die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstellung ihrer technischen Betriebsbereitschaft ausschließlich mit erneuerbaren Energien oder Grubengas; die technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die Anlage fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde; der Austausch des Generators oder sonstiger technischer oder baulicher Teile nach der erstmaligen Inbetriebnahme führt nicht zu einer Änderung des Zeitpunkts der Inbetriebnahme, |  |  | RV |  |  | X |
| Biomasseart |  | Auswahlfeld: Flüssige Biomasse Feste Biomasse Gasförmige Biomasse |  | RV |  |  | X |
| Keine ausschließliche Verstromung von Klär -, Deponie-, Grubengas, Biomasse sowie Geothermie vor dem 01.August.2014 |  | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  | X |
| Zusätzliche Daten zu abweichenden Brennstoffen zur Stromerzeugung vor dem August 2014 |
| Brennstoff |  | Auswahlfeld: Steinkohle Braunkohle Kernenergie Mineralölprodukte Gas Nicht biogener Müll Sonstige |  | PL |  |  |  |
| Zusätzliche Stammdaten zu KWK-Anlagen |
| KWK-Anlage | Gehört diese Einheit zu einer Anlage, in der Strom und Nutzwärme erzeugt wird (§2 Nr. 14 KWKG)? | Auswahlfeld: Ja Nein |  | RV |  |  | X |
| Thermische Nutzleistung | Die höchste Nutzwärmeerzeugung unter Nennbedingungen, die eine KWKG-Anlage abgeben kann. |  |  | RV |  |  | X |
| Elektrische KWK Leistung | Die höchste an den Generatorklemmen abgebbare elektrische Wirkleistung einer Anlage abzüglich der für ihren Betrieb erforderlichen Eigenverbrauchsleistung, elektrische KWK-Leistung ist dabei die elektrische Leistung, die unmittelbar mit der im KWK-Prozess ausgekoppelten Nutzwärme im Zusammenhang steht. (§2 Nr. 7. KWKG) |  |  | RV |  |  | X |
| Hocheffizienz-eigenschaft | Gemäß Richtlinie 2012/27/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | RV |  |  | X |

## Daten zu Stromspeichern

| Datum | Definition | Erläuterung | In Planung | In Betrieb | Stillgelegt | Vertrau-lich | Netz-betreiber-prüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allgemeine Daten |
| Name der Anlage | Vom Betreiber freiwählbare Bezeichnung der Anlage, deren Teil die SEE ist. |  |  |  |  |  |  |
| Bundesland | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Landkreis | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeinde | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeindeschlüssel | Standort der Einheit | Recherchierbar über das Internet. Z.B. DeStatis. | PL | PL |  |  | X |
| Entweder: |
| Straße | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Hausnummer | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Postleitzahl | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Ort | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Gemarkung | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Flur und Flurstücksnummern | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Geographische Daten |
| Entweder: |
| Längengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der SEE. (Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet, muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| UTMZonenwert | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der SEE. (Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet, muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| UTMEast | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| UTMNorth | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Längengrad | Gauß-Krüger Koordinaten | Standort der SEE. (Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet, muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | Gauß-Krüger Koordinaten |  |  | RV |  |  | X |
| Kennungen aus anderen Registern |
| W-EIC | Der W-EIC ist ein Identifikator für eine technische Ressource gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC. Er wird in Deutschland durch den BDEW vergeben. | Nur falls vorhanden. |  | PL |  |  |  |
| Displayname | Der Displayname ist ein Kurzname, der für die Displayanzeige und die mündliche Kommunikation verwendet wird. Zu jedem EIC-Code gibt es einen eindeutigen Displaynamen gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC | Nur falls vorhanden. |  |  |  |  |  |
| Energieatlas ID (falls in Bundesland vorhanden) | Von den Bundesländern mit Energieatlanten vergebene IDs | Nur falls vorhanden und dem Anlagenbetreiber bekannt. |  |  |  |  |  |
| Zusätzliche Stammdaten zum Anlagenstatus |
| geplant |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum | Geschätztes oder in Genehmigung angegebenes Inbetriebnahmedatum | Nur für Neuanlagen. | RV |  |  |  |  |
| in Betrieb |
| Inbetriebnahmedatum | Erstmalige Inbetriebsetzung der Stromerzeugungseinheit nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft. Die technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die Stromerzeugungseinheit fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde. |  |  | RV |  |  | X |
| (Kommerzieller) Inbetriebnahmezeitpunkt | Die kommerzielle Inbetriebnahme ist der Zeitpunkt, zu dem die Anlageneinheit nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben wird. Ausgenommen davon sind Programme zur Inbetriebnahme. Bei konventionellen Kraftwerken beschreibt die kommerzielle Inbetriebnahme das Datum, an dem ein geregelter Leistungsbetrieb stattfindet. | Abfrage nur bei großen Speichern >10 MW Bruttoleistung. |  | PL |  |  | X |
| stillgelegt |
| Datum der endgültigen Stilllegung |  | § 5 Abs. 2 AnlRegV |  |  | RV |  | X |
| Stammdaten zur Genehmigung – nur für Neuanlagen und nach der Anlagenregisterverordnung verpflichtete Anlagen |
| Art der Genehmigung | Genehmigungen einer genehmigungsbedürftigen Anlage. Sind mehrere Genehmigungen oder Zulassungen für eine Anlage erforderlich, ist nur die die Genehmigung, mit der die baurechtliche Zulässigkeit der Anlage festgestellt wird, einzutragen. | Vorschlag: Nur eine baurechtliche oder behelfsweise „letzte“ Genehmigung wird erfasst. (Abfrage ergab eine Vielzahl an möglichen Genehmigungen. Vollständige Erfassung ist dem Anlagenbetreiber nicht zumutbar. ) | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Genehmigungsdatum |  |  | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Genehmigungsbehörde |  |  | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Aktenzeichen der Genehmigung gemäß Genehmigungsbehörde |  |  | PL | PL |  |  |  |
| Frist, innerhalb derer nach der Genehmigung mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen werden muss. |  | Nur falls in Genehmigung vorhanden. Sonst ist der 22.2.2222 einzutragen. | PL | PL |  |  |  |
| Technische Stammdaten |
| Bruttoleistung | Die an den Klemmen des Generators abgegebene Leistung. | Bei Batteriespeichern ist hier die maximale Entladeleistung anzugeben. | RV | RV | RV |  | X |
| Nettonennleistung | Die tatsächliche höchste elektrische Dauerleistung unter Nennbedingungen, die der Einheit zuzurechnen ist. ln der Nettonennleistung ist die Verbrauchsleistung der Neben- und Hilfsanlagen der Stromerzeugungseinheit nicht enthalten. | Bei Batterien: Die Nettonennleistung wird durch das MaStR aus der Bruttoleistung und der zuzuordnenden Bruttoleistung bestimmt. Eine genauere Angabe durch den Betreiber ist freiwillig möglich. | PL | RV | RV |  | X |
| Technologie |  | Auswahlfeld: Batterie Druckluft Schwungrad Sonstige |  | RV |  |  | X |
| Reale Zählpunktbezeichnung | Gemäß Metering Code, VDE-AR-N 4400 |  |  | PL |  |  |  |
| Schwarzstartfähigkeit | Schwarzstartfähigkeit ist die Eigenschaft einer Erzeugungseinheit, bei Trennung vom Netz autark mit netzunabhängigen Mitteln zu starten, auf Leerlaufbedingungen hoch laufen und Last übernehmen zu können. | Auswahlfeld: Ja Nein Abschnitt 9.1 TransmissionCode 2007 voraussichtlich zukünftig: VDE-AR-N 4120 und 4130- Hoch- und Höchstspannung |  | PL |  |  |  |
| Inselbetriebsfähigkeit | Die Fähigkeit einer Anlage sich bei einer Netztrennung aus dem Lastbetrieb selbst netzunabhängig zu versorgen bzw. den Eigenbedarf zu decken. Anschließend muss die Anlage Last übernehmen können. | Auswahlfeld: Ja Nein Abschnitt 9.1 TransmissionCode 2007 voraussichtlich zukünftig: VDE-AR-N 4120 und 4130- Hoch- und Höchstspannung |  | PL |  |  |  |
| Leistungsmessung | Ist an der SEE eine registrierende Leistungsmessung vorhanden. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Fester bzw. variabler Leistungsfaktor | Cosoder –Bereich zur Spannungshaltung | Auswahlfeld: Fester Leistungsfaktor Variabler Leistungsfaktor |  | PL |  |  |  |
| Präqualifikation Regelleistung | Ist die SEE für sich oder in einem Anbieterpool für die Vorhaltung und Erbringung von Regelenergie präqualifiziert?. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Redispatchfähigkeit | Ist die SEE redispatchfähig? | Auswahlfeld: Ja Nein (nur anzugeben, falls keine EEG-Anlage) |  | PL |  |  |  |
| Fernsteuerbarkeit | Durch wen ist die SEE fernsteuerbar? | Auswahlfeld: durch Netzbetreiber durch Direktvermarkter durch Dritte keine Fernsteuerbarkeit (Mehrfachauswahl möglich) |  | PL |  |  |  |
| Systemrelevanz | Definiert nach § 13a Absatz 2 EnWG | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Art der Einspeisung | Das Nutzungskonzept der Stromerzeugungseinheit sieht diese Art der Einspeisung vor. Volleinspeisung: Die Vollständige bilanzielle Weitergabe des erzeugten Stroms abzüglich der „Sowieso“-Verbräuche, insbesondere bestehend aus Kraftwerkseigenverbrauch und Letztverbräuche durch Leitungsverluste. Teileinspeisung: Keine Volleinspeisung. | Auswahlfeld: Volleinspeisung Teileinspeisung keine Einspeisung |  | PL |  |  | X |
| Netzbetreiber (1-n) | Name des Netzbetreibers, an dessen Netz die Stromerzeugungseinheit angeschlossen ist | Auswahlfeld mit allen Übertragungsnetzbetreibern und Verteilernetzbetreibern (Mehrfachnennung möglich= Einheit kann an 1 bis n Netze angeschlossen sein) Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. |  | RV |  |  | X |
| Netzanschlusspunkt-bezeichnung (1 - n) | Der Netzanschlusspunkt ist der technische Anschlusspunkt der Stromerzeugungseinheit in einem Netzgebiet, für den der zuständige Anschlussnetzbetreiber die Netzverantwortung hat. | Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. |  | RV |  |  | X |
| Einsatzverantwortlicher | Der Einsatzverantwortliche diejenige juristische Person, die für die Einheit am Markt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheidet, was diese erzeugen oder abnehmen muss. | Angabe der MaStR-Nummer es Einsatzverantwortlichen. Bei Übereinstimmung des Einsatzverantwortlichen und Anlagenbetreiber, erfolgt dies nach entsprechender Abfrage automatisch. |  |  |  |  |  |
| Zusätzliche Stammdaten bei Batterien |
| Wechselrichterleistung | Bei Wechselrichtern, die mehreren Batterien zugeteilt sind, ist die Leistung anteilig nach Bruttoleistung der Batterien zuzuordnen. Andere Stromerzeugungseinheitentypen (insbesondere PV-Module) sind hierbei nicht einzurechnen. | Zuzuordnende WRL = |  | PL |  |  | X |
| Batterietechnologie |  | Auswahlfeld: Lithium-Ionen Blei-Säure Redox-Flow Hochtemperatur Nickelbasierte Systeme Sonstige |  | RV |  |  | X |

## Daten zu Netzersatzanlagen

| Datum | Definition | Erläuterung | In Planung | In Betrieb | Stillgelegt | Vertrau-lich | Netz-betreiber-prüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allgemeine Daten |
| Name der Anlage | Vom Betreiber freiwählbare Bezeichnung der Anlage, deren Teil die SEE ist. |  |  |  |  |  |  |
| Entweder: |
| Straße | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Hausnummer | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Postleitzahl | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Ort | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Bundesland | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Landkreis | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeinde | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemarkung | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeindeschlüssel | Standort der Einheit | Recherchierbar über das Internet. Z.B. DeStatis. | PL | PL |  |  | X |
| Flur und Flurstücksnummern | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Geographische Daten |
| Entweder: |
| Längengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der SEE. (Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet, muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| UTMZonenwert | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der SEE. (Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet, muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| UTMEast | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| UTMNorth | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Längengrad | Gauß-Krüger Koordinaten | Standort der SEE. (Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet, muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | Gauß-Krüger Koordinaten |  |  | RV |  |  | X |
| Kennungen aus anderen Registern |
| W-Code | Der W-Code ist ein Identifikator für eine technische Ressource gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC |  |  | PL |  |  |  |
| Technische Stammdaten |
| Bruttoleistung | Die an den Klemmen des Generators abgegebene Leistung. |  | RV | PL |  |  | X |
| Nettonennleistung | Die tatsächliche höchste elektrische Dauerleistung unter Nennbedingungen, die der Einheit zuzurechnen ist. ln der Nettonennleistung ist die Verbrauchsleistung der Neben- und Hilfsanlagen der Stromerzeugungseinheit nicht enthalten. |  | PL | RV |  |  | X |
| Technologie |  | Auswahlfeld: Brennstoffbasiert Batterie Sonstiges |  |  |  |  |  |
| Reale Zählpunktbezeichnung | Gemäß Metering Code, VDE-AR-N 4400 |  |  | PL |  |  |  |
| Schwarzstartfähigkeit | Schwarzstartfähigkeit ist die Eigenschaft einer Erzeugungseinheit, bei Trennung vom Netz autark mit netzunabhängigen Mitteln zu starten, auf Leerlaufbedingungen hoch laufen und Last übernehmen zu können. | Auswahlfeld: Ja Nein Abschnitt 9.1 TransmissionCode 2007 voraussichtlich zukünftig: VDE-AR-N 4120 und 4130- Hoch- und Höchstspannung |  | PL |  |  |  |
| Präqualifikation Regelleistung | Ist die SEE für sich oder in einem Anbieterpool für die Vorhaltung und Erbringung von Regelenergie präqualifiziert?. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Fernsteuerbarkeit | Durch wen ist die SEE fernsteuerbar? | Auswahlfeld: durch Netzbetreiber durch Direktvermarkter durch Dritte Mehrfachauswahl möglich |  | PL |  |  |  |
| Netzbetreiber (1-n) | Name des Netzbetreibers, an dessen Netz die Stromerzeugungseinheit angeschlossen ist | Auswahlfeld mit allen Übertragungsnetzbetreibern und Verteilernetzbetreibern (Mehrfachnennung möglich= Einheit kann an 1 bis n Netze angeschlossen sein) Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. |  | RV |  |  | X |
| Netzanschlusspunkt-bezeichnung (1 - n) | Der Netzanschlusspunkt ist der technische Anschlusspunkt der Stromerzeugungseinheit in einem Netzgebiet, für den der zuständige Anschlussnetzbetreiber die Netzverantwortung hat. | Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. |  | RV |  |  | X |
| Einsatzverantwortlicher | Der Einsatzverantwortliche diejenige juristische Person, die für die Einheit am Markt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheidet, was diese erzeugen oder abnehmen muss. | Angabe der MaStR-Nummer es Einsatzverantwortlichen. Bei Übereinstimmung des Einsatzverantwortlichen und Anlagenbetreiber, erfolgt dies nach entsprechender Abfrage automatisch. |  |  |  |  |  |
| reiner Inselbetrieb |  | Auswahlfeld: Ja Nein |  |  |  |  |  |
| Kurzzeitsynchronisation |  | Auswahlfeld: Ja Nein |  |  |  |  |  |
| Einsatzort |  | Auswahlfeld: Flughafen Krankenhaus Veranstaltungsgebäude Rechenzentrum Industrie Bahn Bank Hotel Hochhaus Kaufhaus (Kern-)Kraftwerke Kultur und Messe Mastbetriebe Militär, Polizei und Justiz Regierungsgebäude Wasser- und Klärwerke Wohngebäude Versicherungen Verlagshäuser Tunnel und Straßen Telekommunikationsbranche Sportstätten Sendeanstalten |  |  |  |  |  |
| Max. Laufzeit |  | Angabe in Stunden. |  |  |  |  |  |
| Immissionsschutz |  | Auswahlfeld: Ja Nein |  |  |  |  |  |
| Parallelbetrieb ist zulässig | Die Anlage erfüllt die aktuellen technischen Anforderungen an einen Netzparallelbetrieb (Bspw. „Technische Richtlinie für den Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ des BDEW aus dem Jahr 2008 und die Anwendungsregel „VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“. | Auswahlfeld: Ja Nein |  |  |  |  |  |
| länger andauernder Parallelbetrieb |  | Auswahlfeld: Ja Nein |  |  |  |  |  |

## Daten zu Geothermieanlagen

| Datum | Definition | Erläuterung | In Planung | In Betrieb | Stillgelegt | Vertrau-lich | Netz-betreiber-prüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allgemeine Daten |
| Name der Anlage | Vom Betreiber freiwählbare Bezeichnung der Anlage |  |  |  |  |  |  |
| Entweder: |
| Straße | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Hausnummer | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Postleitzahl | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Ort | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Bundesland | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Landkreis | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeinde | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemarkung | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeindeschlüssel | Standort der Einheit | Recherchierbar über das Internet. Z.B. DeStatis. | PL | PL |  |  | X |
| Flur und Flurstücksnummern | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Geographische Daten |
| Entweder: |
| Längengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der SEE. (Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet, muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| UTMZonenwert | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der SEE. (Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet, muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| UTMEast | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| UTMNorth | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Längengrad | Gauß-Krüger Koordinaten | Standort der SEE. (Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet, muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | Gauß-Krüger Koordinaten |  |  | RV |  |  | X |
| Kennungen aus anderen Registern |
| W-EIC | Der W-EIC ist ein Identifikator für eine technische Ressource gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC. Er wird in Deutschland durch den BDEW vergeben. | Nur falls vorhanden. |  | PL |  |  |  |
| Displayname | Der Displayname ist ein Kurzname, der für die Displayanzeige und die mündliche Kommunikation verwendet wird. Zu jedem EIC-Code gibt es einen eindeutigen Displaynamen gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC | Nur falls vorhanden. |  |  |  |  |  |
| Energieatlas ID (falls in Bundesland vorhanden) | Von den Bundesländern mit Energieatlanten vergebene IDs | Nur falls vorhanden und dem Anlagenbetreiber bekannt. |  |  |  |  |  |
| Bundesnetzagentur Kraftwerksnummer | Identifikator aus der BNetzA Kraftwerksliste | Nur falls vorhanden und dem Anlagenbetreiber bekannt. |  |  |  |  |  |
| Zusätzliche Stammdaten zum Anlagenstatus |
| geplant |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum | Geschätztes oder in Genehmigung angegebenes Inbetriebnahmedatum | Nur für Neuanlagen. | RV |  |  |  |  |
| in Betrieb |
| Inbetriebnahmedatum | Erstmalige Inbetriebsetzung der Stromerzeugungseinheit nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft. Die technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die Stromerzeugungseinheit fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde. |  |  | RV |  |  | X |
| (Kommerzieller) Inbetriebnahmezeitpunkt | Die kommerzielle Inbetriebnahme ist der Zeitpunkt, zu dem die Anlageneinheit nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben wird. Ausgenommen davon sind Programme zur Inbetriebnahme. Bei konventionellen Kraftwerken beschreibt die kommerzielle Inbetriebnahme das Datum, an dem ein geregelter Leistungsbetrieb stattfindet. |  |  | PL |  |  | X |
| stillgelegt |
| Datum der endgültigen Stilllegung |  | § 5 Abs. 2 AnlRegV |  |  | RV |  | X |
| Stammdaten zur Genehmigung – nur für Neuanlagen und nach der Anlagenregisterverordnung verpflichtete Anlagen |
| Art der Genehmigung | Genehmigungen einer genehmigungsbedürftigen Anlage. Sind mehrere Genehmigungen oder Zulassungen für eine Anlage erforderlich, ist nur die die Genehmigung, mit der die baurechtliche Zulässigkeit der Anlage festgestellt wird, einzutragen. | Vorschlag: Nur eine baurechtliche oder behelfsweise „letzte“ Genehmigung wird erfasst. (Abfrage ergab eine Vielzahl an möglichen Genehmigungen. Vollständige Erfassung ist dem Anlagenbetreiber nicht zumutbar. ) | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Genehmigungsdatum |  |  | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Genehmigungsbehörde |  |  | (RV für Registrierung der Genehmigung) | PL |  |  |  |
| Aktenzeichen der Genehmigung gemäß Genehmigungsbehörde |  |  | PL | PL |  |  |  |
| Frist, innerhalb derer nach der Genehmigung mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen werden muss. |  | Nur falls in Genehmigung vorhanden. Sonst ist der 22.2.2222 einzutragen. | PL | PL |  |  |  |
| Technische Stammdaten |
| Bruttoleistung | Die an den Klemmen des Generators abgegebene elektrische Leistung. | Möglicherweise nur durch Rückrechnung aus Nettonennleistung zuzüglich geschätzter Eigenverbrauchsleistung ermittelbar. | RV | RV | RV |  | X |
| Nettonennleistung | Die höchste elektrische Dauerleistung unter Nennbedingungen, die eine Stromerzeugungseinheit an das Netz abgeben kann. ln der Nettonennleistung ist die Verbrauchsleistung der Neben- und Hilfsanlagen der Stromerzeugungseinheit nicht enthalten. | Verfügen mehrere SEE über gemeinsame Neben- und Hilfsanlagen, ist die Nettonennleistung sofern nicht genauer bestimmbar, im Verhältnis der jeweiligen Bruttoleistungen der einzelnen SEE anzugeben. Auch Leistungssteigerungen, die bei Kombibetrieb erzielt werden, werden hier zugerechnet. Hierbei ist jene Betriebskonstellation mit der maximalen summarischen Nettonennleistung aller beteiligten SEE maßgeblich. | PL | RV | RV |  | X |
| Reale Zählpunktbezeichnung | Gemäß Metering Code, VDE-AR-N 4400 |  |  | PL |  |  |  |
| Schwarzstartfähigkeit | Schwarzstartfähigkeit ist die Eigenschaft einer Erzeugungseinheit, bei Trennung vom Netz autark mit netzunabhängigen Mitteln zu starten, auf Leerlaufbedingungen hoch laufen und Last übernehmen zu können. | Auswahlfeld: Ja Nein Abschnitt 9.1 TransmissionCode 2007 voraussichtlich zukünftig: VDE-AR-N 4120 und 4130- Hoch- und Höchstspannung |  | PL |  |  |  |
| Inselbetriebsfähigkeit | Die Fähigkeit einer Anlage sich bei einer Netztrennung aus dem Lastbetrieb selbst netzunabhängig zu versorgen bzw. den Eigenbedarf zu decken. Anschließend muss die Anlage Last übernehmen können. | Auswahlfeld: Ja Nein Abschnitt 9.1 TransmissionCode 2007 voraussichtlich zukünftig: VDE-AR-N 4120 und 4130- Hoch- und Höchstspannung |  | PL |  |  |  |
| Leistungsmessung | Ist an der SEE eine registrierende Leistungsmessung vorhanden. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Fester bzw. variabler Leistungsfaktor | Cosoder –Bereich zur Spannungshaltung | Auswahlfeld: Fester Leistungsfaktor Variabler Leistungsfaktor |  | PL |  |  |  |
| Präqualifikation Regelleistung | Ist die SEE für sich oder in einem Anbieterpool für die Vorhaltung und Erbringung von Regelenergie präqualifiziert?. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Fernsteuerbarkeit | Durch wen ist die SEE fernsteuerbar? | Auswahlfeld: durch Netzbetreiber durch Direktvermarkter durch Dritte Mehrfachauswahl möglich |  | PL |  |  |  |
| Systemrelevanz | Definiert nach § 13a Absatz 2 EnWG | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Art der Einspeisung | Das Nutzungskonzept der Stromerzeugungseinheit sieht diese Art der Einspeisung vor. Volleinspeisung: Die Vollständige bilanzielle Weitergabe des erzeugten Stroms abzüglich der „Sowieso“-Verbräuche, insbesondere bestehend aus Kraftwerkseigenverbrauch und Letztverbräuche durch Leitungsverluste. Teileinspeisung: Keine Volleinspeisung. | Auswahlfeld: Volleinspeisung Teileinspeisung keine Einspeisung |  | PL |  |  | X |
| Netzbetreiber (1-n) | Name des Netzbetreibers, an dessen Netz die Stromerzeugungseinheit angeschlossen ist | Auswahlfeld mit allen Übertragungsnetzbetreibern und Verteilernetzbetreibern (Mehrfachnennung möglich= Einheit kann an 1 bis n Netze angeschlossen sein) Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. | PL | RV |  |  | X |
| Netzanschlusspunkt-bezeichnung (1 - n) | Der Netzanschlusspunkt ist der technische Anschlusspunkt der Stromerzeugungseinheit in einem Netzgebiet, für den der zuständige Anschlussnetzbetreiber die Netzverantwortung hat. | Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. | PL | RV |  |  | X |
| Einsatzverantwortlicher | Der Einsatzverantwortliche diejenige juristische Person, die für die Einheit am Markt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheidet, was diese erzeugen oder abnehmen muss. | Angabe der MaStR-Nummer es Einsatzverantwortlichen. Bei Übereinstimmung des Einsatzverantwortlichen und Anlagenbetreiber, erfolgt dies nach entsprechender Abfrage automatisch. |  |  |  |  |  |
| Stammdaten zur EEG-Anlage |
| EEG-Anlage | Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas; als Anlage gelten auch Einrichtungen, die zwischengespeicherte Energie, die ausschließlich aus erneuerbaren Energien oder Grubengas stammt, aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | RV |  |  | X |
| Anlagenschlüssel EEG | Von den Netzbetreibern vergebene Kennziffer für EEG-Anlagen |  |  | PL |  |  | X |
| Installierte Leistung | Die elektrische Wirkleistung, die die Anlage bei bestimmungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche Einschränkungen unbeschadet kurzfristiger geringfügiger Abweichungen technisch erbringen kann. |  |  | RV |  |  | X |
| Inbetriebnahmedatum | Die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstellung ihrer technischen Betriebsbereitschaft ausschließlich mit erneuerbaren Energien oder Grubengas; die technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die Anlage fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde; der Austausch des Generators oder sonstiger technischer oder baulicher Teile nach der erstmaligen Inbetriebnahme führt nicht zu einer Änderung des Zeitpunkts der Inbetriebnahme. |  |  | RV |  |  | X |
| Zusätzliche Stammdaten zu KWK-Anlagen |
| KWK-Anlage | Gehört diese Einheit zu einer Anlage, in der Strom und Nutzwärme erzeugt wird (§2 Nr. 14 KWKG)? | Auswahlfeld: Ja Nein |  | RV |  |  | X |
| Thermische Nutzleistung | Die höchste Nutzwärmeerzeugung unter Nennbedingungen, die eine KWKG-Anlage abgeben kann. |  |  | RV |  |  | X |
| Elektrische KWK Leistung | Die höchste an den Generatorklemmen abgebbare elektrische Wirkleistung einer Anlage abzüglich der für ihren Betrieb erforderlichen Eigenverbrauchsleistung, elektrische KWK-Leistung ist dabei die elektrische Leistung, die unmittelbar mit der im KWK-Prozess ausgekoppelten Nutzwärme im Zusammenhang steht. (§2 Nr. 7. KWKG) |  |  | RV |  |  | X |
| Hocheffizienz-eigenschaft | Gemäß Richtlinie 2012/27/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | RV |  |  | X |

## Daten zu Kernkraftanlagen

| Datum | Definition | Erläuterung | In Planung | In Betrieb | Stillgelegt | Vertrau-lich | Netz-betreiber-prüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allgemeine Daten |
| Name der Anlage | Vom Betreiber freiwählbare Bezeichnung der Anlage |  |  |  |  |  |  |
| Entweder: |
| Straße | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Hausnummer | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Postleitzahl | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Ort | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Bundesland | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Landkreis | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeinde | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemarkung | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeindeschlüssel | Standort der Einheit | Recherchierbar über das Internet. Z.B. DeStatis. | PL | PL |  |  | X |
| Flur und Flurstücksnummern | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Geographische Daten |
| Entweder: |
| Längengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der SEE. (Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet, muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| UTMZonenwert | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der SEE. (Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet, muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| UTMEast | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| UTMNorth | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Längengrad | Gauß-Krüger Koordinaten | Standort der SEE. (Bauliche Anlage, innerhalb sich der Generator befindet, muss ermittelbar sein.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | Gauß-Krüger Koordinaten |  |  | RV |  |  | X |
| Kennungen aus anderen Registern |
| W-EIC | Der W-EIC ist ein Identifikator für eine technische Ressource gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC. Er wird in Deutschland durch den BDEW vergeben. | Nur falls vorhanden. |  | PL |  |  |  |
| Displayname | Der Displayname ist ein Kurzname, der für die Displayanzeige und die mündliche Kommunikation verwendet wird. Zu jedem EIC-Code gibt es einen eindeutigen Displaynamen gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC | Nur falls vorhanden. |  |  |  |  |  |
| Energieatlas ID (falls in Bundesland vorhanden) | Von den Bundesländern mit Energieatlanten vergebene IDs | Nur falls vorhanden und dem Anlagenbetreiber bekannt. |  |  |  |  |  |
| Bundesnetzagentur Kraftwerksnummer | Identifikator aus der BNetzA Kraftwerksliste | Nur falls vorhanden und dem Anlagenbetreiber bekannt. |  |  |  |  |  |
| Zusätzliche Stammdaten zum Anlagenstatus |
| in Betrieb |  |  |  |  |  |  |  |
| Inbetriebnahmedatum | Erstmalige Inbetriebsetzung der Stromerzeugungseinheit nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft. Die technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die Stromerzeugungseinheit fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde. |  |  | RV |  |  | X |
| (Kommerzieller) Inbetriebnahmezeitpunkt | Die kommerzielle Inbetriebnahme ist der Zeitpunkt, zu dem die Anlageneinheit nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben wird. Ausgenommen davon sind Programme zur Inbetriebnahme. Bei konventionellen Kraftwerken beschreibt die kommerzielle Inbetriebnahme das Datum, an dem ein geregelter Leistungsbetrieb stattfindet. |  |  | PL |  |  | X |
| Gesetzlich an der Stilllegung gehindert | (Dies sind Kraftwerke, deren Stilllegung - vorübergehend - untersagt wurde. Diese Kraftwerke werden nur auf Anforderung der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit betrieben | Darunter verbergen sich Reservekraftwerke, die „offiziell“ so umschrieben werden. |  | PL |  |  |  |
| Datum der geplanten Stilllegung |  |  |  | PL |  |  |  |
| stillgelegt |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum der endgültigen Stilllegung |  | § 5 Abs. 2 AnlRegV |  |  | RV |  | X |
| vorübergehend stillgelegt |  |  |  |  |  |  |  |
| Start-Datum vorläufige Stilllegung | § 13b Abs. 1 Nr. 3 EnWG |  |  | PL |  |  |  |
| End-Datum vorläufige Stilllegung | § 13b Abs. 1 Nr. 3 EnWG |  |  | PL |  |  |  |
| Start-Datum vorübergehende Stilllegung nach KraftNAV | § 9 KraftNAV |  |  | PL |  |  |  |
| End-Datum vorübergehende Stilllegung nach KraftNAV | § 9 KraftNAV |  |  | PL |  |  |  |
| Stammdaten zur Genehmigung – nur für Neuanlagen |
| Art der Genehmigung | Genehmigungen einer genehmigungsbedürftigen Anlage. Sind mehrere Genehmigungen oder Zulassungen für eine Anlage erforderlich, ist nur die die Genehmigung, mit der die baurechtliche Zulässigkeit der Anlage festgestellt wird, einzutragen. | Vorschlag: Nur baurechtliche oder behelfsweise „letzte“ Genehmigung wird erfasst. (Abfrage ergab eine Vielzahl an möglichen Genehmigungen. Vollständige Erfassung ist dem Anlagenbetreiber nicht zumutbar. ) |  |  |  |  |  |
| Genehmigungsdatum |  |  |  |  |  |  |  |
| Genehmigungsbehörde |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktenzeichen der Genehmigung gemäß Genehmigungsbehörde |  |  |  |  |  |  |  |
| Frist, innerhalb derer nach der Genehmigung mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen werden muss. |  | Nur falls in Genehmigung vorhanden. Sonst ist der 22.2.2222 einzutragen. |  |  |  |  |  |
| Technische Stammdaten |
| Bruttoleistung | Die an den Klemmen des Generators abgegebene Leistung. |  |  | RV |  |  | X |
| Nettonennleistung | Die tatsächliche höchste elektrische Dauerleistung unter Nennbedingungen, die der Einheit zuzurechnen ist. ln der Nettonennleistung ist der Kraftwerkseigenverbrauch während des Betriebs der Anlage nicht enthalten. | Verfügen mehrere SEE über gemeinsame Neben- und Hilfsanlagen, ist die Nettonennleistung sofern nicht genauer bestimmbar, im Verhältnis der jeweiligen Bruttoleistungen der einzelnen SEE anzugeben. Auch Leistungssteigerungen, die bei Kombibetrieb erzielt werden, werden hier zugerechnet. Hierbei ist jene Betriebskonstellation mit der maximalen summarischen Nettonennleistung aller beteiligten SEE maßgeblich. |  | RV |  |  | X |
| davon Nettonennleistungssteigerung bei Kombibetrieb |  | Die der SEE Einheit zugeordnete Steigerung der Nettonennleistung durch Kombibetrieb. |  | PL |  |  | X |
| Reale Zählpunktbezeichnung | Gemäß Metering Code, VDE-AR-N 4400 |  |  | PL |  |  |  |
| Schwarzstartfähigkeit | Schwarzstartfähigkeit ist die Eigenschaft einer Erzeugungseinheit, bei Trennung vom Netz autark mit netzunabhängigen Mitteln zu starten, auf Leerlaufbedingungen hoch laufen und Last übernehmen zu können. | Auswahlfeld: Ja Nein Abschnitt 9.1 TransmissionCode 2007 voraussichtlich zukünftig: VDE-AR-N 4120 und 4130- Hoch- und Höchstspannung |  | PL |  |  |  |
| Inselbetriebsfähigkeit | Die Fähigkeit einer Anlage sich bei einer Netztrennung aus dem Lastbetrieb selbst netzunabhängig zu versorgen bzw. den Eigenbedarf zu decken. Anschließend muss die Anlage Last übernehmen können. | Auswahlfeld: Ja Nein Abschnitt 9.1 TransmissionCode 2007 voraussichtlich zukünftig: VDE-AR-N 4120 und 4130- Hoch- und Höchstspannung |  | PL |  |  |  |
| Leistungsmessung | Ist an der SEE eine registrierende Leistungsmessung vorhanden. | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Fester bzw. variabler Leistungsfaktor | Cosoder –Bereich zur Spannungshaltung | Auswahlfeld: Fester Leistungsfaktor Variabler Leistungsfaktor |  | PL |  |  |  |
| Präqualifikation Regelleistung | Ist die SEE für sich oder in einem Anbieterpool für die Vorhaltung und Erbringung von Regelenergie präqualifiziert? | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Redispatchfähigkeit | Ist die SEE redispatchfähig? | Auswahlfeld: Ja Nein (nur anzugeben, falls keine EEG-Anlage) |  | PL |  |  |  |
| Fernsteuerbarkeit | Durch wen ist die SEE fernsteuerbar? | Auswahlfeld: durch Netzbetreiber durch Direktvermarkter durch Dritte Mehrfachauswahl möglich |  | PL |  |  |  |
| Systemrelevanz | Definiert nach § 13a Absatz 2 EnWG | Auswahlfeld: Ja Nein |  | PL |  |  |  |
| Art der Einspeisung | Das Nutzungskonzept der Stromerzeugungseinheit sieht diese Art der Einspeisung vor. Volleinspeisung: Die Vollständige bilanzielle Weitergabe des erzeugten Stroms abzüglich der „Sowieso“-Verbräuche, insbesondere bestehend aus Kraftwerkseigenverbrauch und Letztverbräuche durch Leitungsverluste. Teileinspeisung: Keine Volleinspeisung. | Auswahlfeld: Volleinspeisung Teileinspeisung keine Einspeisung |  | PL |  |  | X |
| Netzbetreiber (1-n) | Name des Netzbetreibers, an dessen Netz die Stromerzeugungseinheit angeschlossen ist | Auswahlfeld mit allen Übertragungsnetzbetreibern und Verteilernetzbetreibern (Mehrfachnennung möglich= Einheit kann an 1 bis n Netze angeschlossen sein) Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. |  | RV |  |  | X |
| Netzanschlusspunkt-bezeichnung (1 - n) | Der Netzanschlusspunkt ist der technische Anschlusspunkt der Stromerzeugungseinheit in einem Netzgebiet, für den der zuständige Anschlussnetzbetreiber die Netzverantwortung hat. | Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromerzeugungseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. |  | RV |  |  | X |
| Einsatzverantwortlicher | Der Einsatzverantwortliche diejenige juristische Person, die für die Einheit am Markt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheidet, was diese erzeugen oder abnehmen muss. | Angabe der MaStR-Nummer es Einsatzverantwortlichen. Bei Übereinstimmung des Einsatzverantwortlichen und Anlagenbetreiber, erfolgt dies nach entsprechender Abfrage automatisch. |  |  |  |  |  |

# Daten zur Stromerzeugungslokation

| Datum | Definition | Erläuterung | In Betrieb | Vertrau-lich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allgemeine Daten |
| Name der Lokation | Name, gemäß der vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber |  |  |  |
| Stammdaten je Netzverknüpfungspunkt – Eine Stromerzeugungslokation kann an jedem Netz über a bis z Anschlusspunkte angeschlossen sein. |
| Netz (1 - n) | Netz, an das die Lokation angeschlossen ist. | Das Netz ist 1 zu 1 mit dem Netzbetreiber verbunden. | RV |  |
| Netzanschlusspunkt-bezeichnung | Der Netzanschlusspunkt ist der technische Anschlusspunkt der Erzeugungs-, Verbrauchs- oder Speicheranlage in einem Netzgebiet, für den der zuständige Anschlussnetzbetreiber die Netzverantwortung hat. | Mehrfachnennung möglich: Stromerzeugungslokation kann an jedem Netz über a bis z Anschlusspunkte angeschlossen sein. | PL |  |
| Reale Zählpunktbezeichnung | Gemäß Metering Code, VDE-AR-N 4400 |  | PL |  |
| Spannungsebene | Die Spannungsebene des Netzanschlusspunktes (Angabe für jeden Netzanschlusspunkt) | Auswahlfeld: HöS HöS/HS HS HS/MS MS MS/NS NS | PL |  |
| Nettoengpassleistung | Erzielbare Dauerleistung der Erzeugungseinheiten am jeweiligen Netzanschlusspinkt abzüglich Eigenverbrauch, die durch den technisch schwächsten Bestandteil (Engpass) begrenzt wird. |  | PL |  |
| Bilanzierungsgebiet | Bilanzierungsgebiet, dem der jeweilige Netzanschlusspunkt zuzuordnen ist. | Auswahlfeld: Auswahlliste zu erstellen durch jeweiligen den Netzbetreiber | PL |  |
| Systemrelevanz | § 13a Absatz 2 EnWG | Auswahlfeld: Ja Nein | PL |  |
| W-Code | Der W-Code ist ein Identifikator für eine technische Ressource gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC |  | PL |  |
| Regelzone | Regelzone, der der jeweilige Netzanschlusspunkt zuzuordnen ist. | Auswahlfeld: 50Hertz Amprion TenneT TransnetBW mehrere | PL |  |

# Daten zur Stromverbrauchseinheit

| Kriterien für die Registrierung: - Anschluss in der Hoch- und Höchstspannung |
| --- |
| Datum | Definition | Erläuterung | In Planung | In Betrieb | Stillgelegt | Vertrau-lich | Netz-betreiber-prüfung |
| Allgemeine Daten |
| Name der Stromverbrauchseinheit | Name gemäß der vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber |  |  | RV |  |  |  |
| Bundesland | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Landkreis | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeinde | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeindeschlüssel | Standort der Einheit | Recherchierbar über das Internet. Z.B. DeStatis. | PL | PL |  |  | X |
| Entweder: |
| Straße | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Hausnummer | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Postleitzahl | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Ort | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Gemarkung | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Flur und Flurstücksnummern | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Geographische Daten |
| Entweder: |
| Längengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der SVE. (Punkt auf dem Areal ) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| UTMZonenwert | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der SVE. (Punkt auf dem Areal.) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| UTMEast | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| UTMNorth | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Längengrad | Gauß-Krüger Koordinaten | Standort der SEE. (Punkt auf dem Areal) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | Gauß-Krüger Koordinaten |  |  | RV |  |  | X |
| Technische Daten |
| Netzbetreiber (1-n) | Name des Netzbetreibers, an dessen Netz die Stromverbrauchseinheit angeschlossen ist | Auswahlfeld mit allen Übertragungsnetzbetreibern und Verteilernetzbetreibern (Mehrfachnennung möglich= Einheit kann an 1 bis n Netze angeschlossen sein) Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromverbrauchseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. | PL | RV |  |  | X |
| Netzanschlusspunkt-bezeichnung (1 - n) | Der Netzanschlusspunkt ist der technische Anschlusspunkt der Verbrauchseinheit in einem Netzgebiet, für den der zuständige Anschlussnetzbetreiber die Netzverantwortung hat. | Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Stromverbrauchseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. | PL | RV |  |  | X |
| Anzahl angeschlossener Stromverbrauchseinheiten größer 50 MW | Die Anlagenleistung der Letztverbraucher wird definiert als Nennleistung der einzelnen Stromverbrauchseinheiten |  | RV | RV |  |  | X |
| Präqualifizierte Leistung zur Teilnahme als abschaltbare Last gemäß AbLaV |  | Auswahlfeld: Sofort Schnell Temporär befristet | PL | PL |  |  |  |
| Anteil beeinflussbarer Last | Der beeinflussbare Lastanteil in MW bezeichnet den durchschnittlichen Umfang der elektrischen Wirkleistungsänderung an einer Verbrauchsstelle, der auf Anforderung gezielt (ggf. zeitlich beschränkt) realisiert werden kann. Angabe wird benötigt, um den Umfang von Anpassungsmaßnahmen beurteilen zu können. |  | PL | PL |  |  |  |

# Daten zur Stromverbrauchslokation

| Datum | Definition | Erläuterung | In Betrieb | Vertrau-lich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allgemeine Daten |
| Name der Lokation | Name, gemäß der vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber |  |  |  |
| Stammdaten je Netzanschlusspunktpunkt – Eine Stromverbrauchslokation kann an jedem Netz über a bis z Anschlusspunkte angeschlossen sein. |
| Netz (1 - n) | Netz, an das die Lokation angeschlossen ist. | Das Netz ist 1 zu 1 mit dem Netzbetreiber verbunden. | RV |  |
| Netzanschlusspunkt-bezeichnung | Der Netzanschlusspunkt ist der technische Anschlusspunkt der Erzeugungs-, Verbrauchs- oder Speicheranlage in einem Netzgebiet, für den der zuständige Anschlussnetzbetreiber die Netzverantwortung hat. | Freitextfelder | RV |  |
| Reale Zählpunktbezeichnung | Gemäß Metering Code, VDE-AR-N 4400 |  | PL |  |
| Spannungsebene | Die Spannungsebene des Netzanschlusspunktes (Angabe für jeden Netzanschlusspunkt) | Auswahlfeld: HöS HöS/HS HS HS/MS MS MS/NS NS | PL |  |
| Netzanschlusskapazität | Die Netzanschlusskapazität ist die elektrische Leistung, die der Netzbetreiber am jeweiligen Netzanschlusspunkt vorhält. |  | PL |  |
| Bilanzierungsgebiet | Bilanzierungsgebiet, dem der jeweilige Netzanschlusspunkt zuzuordnen ist. | Auswahlfeld: Auswahlliste zu erstellen durch den Netzbetreiber | PL |  |
| W-Code | Der W-Code ist ein Identifikator für eine technische Ressource gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC |  | PL |  |
| Regelzone | Regelzone, der der jeweilige Netzanschlusspunkt zuzuordnen ist. | Auswahlfeld: 50Hertz Amprion TenneT TransnetBW mehrere | RV |  |

# Daten zur Stromspeichereinheit

| Datum | Definition | Erläuterung | In Planung | In Betrieb | Stillgelegt | Vertrau-lich | Netz-betreiber-prüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allgemeine Daten |
| Nutzbare Speicherkapazität |  | In kWh | RV | RV | RV |  | X |
| EE-Speicher | „Anlage“ jede Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien gelten auch Einrichtungen, die zwischengespeicherte Energie, die ausschließlich aus erneuerbaren Energien stammt, aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln. (§ 5 Nr. 1 EEG) | Auswahlfeld: Ja Nein | PL | PL |  |  |  |
| Technologie | (ist bei der Stromerzeugungseinheit erfasst) |  |  |  |  |  |  |

# Daten zu Stromnetzen

| Datum | Definition | Erläuterung | In Betrieb | Vertrau-lich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allgemeine Daten |
| Geschlossenes Verteilernetz |  | Auswahlfeld: Ja Nein | RV |  |
| Name des Netzes |  | Nur bei geschlossenen Verteilernetzen | RV |  |
| Bilanzierungsgebiete (1 – n) | Liste der Bilanzierungsgebiete die zu diesem Netz gehören unter Angabe eines Namens und dem y-code gemäß ENTSO-E Reference Manual EIC | Auswahlfeld nach Angabe jedes Netzbetreibers | PL |  |
| Bundesländer | Angabe aller Bundesländer aus denen Letztverbraucher an dieses Netz angeschlossen sind | Auswahlfeld: Alle Bundesländer | PL |  |
| Über 100.000 angeschlossene Kunden | Netz, an das mehr als 100.000 Kunden mittelbar und unmittelbar angeschlossen sind. | Auswahlfeld: Ja Nein | PL |  |
| Regelzone |  | Auswahlfeld: 50Hertz Amprion TenneT TransnetBW mehrere | RV |  |